RAPPORTO DI ANALISI AMBIENTALE

“Progettazione ed erogazione di servizi di: trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano con autobus e filobus (inclusa la gestione della rete filoviaria), noleggio da rimessa con conducente, rimessaggio. Indirizzo e controllo dei subconcessionari”

Data Maggio 2019

| Responsabilità | Nominativo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Autorizzato da: | p.i. Daniele Villani |  |

SOMMARIO

1.	Introduzione	3

1.1.	Premessa	3

1.2.	Definizioni	3

2.	Dati societari	4

3.	IL CONTESTO ORGANIZZATIVO	5

3.1.	Il Contesto Organizzativo interno ed esterno	5

3.2.	Il Contesto Organizzativo: siti e organizzazione	6

3.3.	Il Contesto Autorizzativo	8

4.	Personale	15

5.	PROCESSI: aspetti ambientali	16

5.1.	Identificazione degli aspetti ambientali	16

5.2.	Aspetti ambientali in condizioni normali	16

5.3.	Aspetti ambientali in condizioni anomale o di emergenza	18

5.4.	Attività svolte dai fornitori	20

6.	ASPETTI AMBIENTALI	22

6.1.	Energia	22

6.2.	Mobility manager	24

6.3.	Materiali	24

6.4.	Rifiuti	24

6.5.	Emissioni in atmosfera	28

6.6.	Acque e scarichi idrici	29

6.7.	Suolo e sottosuolo	32

6.8.	Emissioni sonore	33

6.9.	Emissioni elettromagnetiche	33

6.10.	Sostanze pericolose	33

6.11.	Antincendio e sicurezza	38

7.	FOrniture	38

7.1.	Aspetti contrattuali	38

7.2.	Influenzabilità dei fornitori	38

8.	QUADRO VALUTAZIONE INCIDENTI, SITUAZIONI ANOMALE OCCORSE	38

9.	Sanzioni e/o reclami E/O danni ambientali	38

10.	ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI	39

10.1.	Criteri di valutazione	39

# Introduzione

## Premessa

Il presente rapporto ha lo scopo di aggiornare la situazione esistente in Tep S.p.A. rispetto all’analisi ambientale e ai requisiti delle norme ISO  14001. Vengono esaminati gli aspetti ambientali e le procedure necessarie ad organizzare, sviluppare e mantenere il Sistema di Gestione Ambientale aziendale, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti della norma, delle leggi e norme vigenti e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Il Sistema di Gestione Ambientale di Tep ha per oggetto la

“Progettazione ed erogazione di servizi di: trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano con autobus e filobus (inclusa la gestione della rete filoviaria), noleggio da rimessa con conducente. Indirizzo e controllo dei subconcessionari”

Il Sistema di Gestione Ambientale è relativo a:

rete coperta dai servizi di trasporto gestiti da Tep;

deposito di Parma, via Taro 10, ad eccezione dell’area affidata a Tep Services;

biglietterie di Parma (Barriera Bixio e stazione).

Sono comprese nel sistema di gestione Ambientale le seguenti rimesse Foranee:

- Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Bosco Di Corniglio, Busseto, Calestano, Castelnovo Sotto, Felino, Fornovo, Langhirano, Medesano, Mezzano Inf., Rigoso, Roccabianca, Scurano, Traversetolo, Varano Marchesi e Salsomaggiore

Le rimesse sono gestite direttamente dalla sede di Parma per cui le attività sono comprese nel perimetro di certificazione.

Nel perimetro sono incluse anche le attività di manutenzione della linea aerea filoviaria gestite da Tep, ma non gli interventi di costruzione e ampliamento, che sono a carico di SMTP.

## Definizioni

- Sito: l’intero comprensorio di Parma, via Taro 12 e le singole rimesse foranee:

- Rete: l’insieme dei percorsi degli autobus che erogano i servizi di TPL, di noleggio con conducente e quelli scolastici.

- SMTP: è l'Agenzia per la programmazione, di proprietà di Comune e Provincia di Parma, che ha i seguenti compiti:

gestione e sviluppo del patrimonio infrastrutturale, di cui è proprietaria, funzionale all’esercizio del trasporto pubblico locale;

pianificazione e reperimento delle risorse finanziarie e gestione degli investimenti infrastrutturali;

progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata e dei servizi complementari per la mobilità (sosta, parcheggi, tecnologie di informazione e controllo);

gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi e il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio.

# Dati societari

| Ragione Sociale dell’Azienda | Tep S.p.A |
| --- | --- |
| Anno di costituzione dell’Azienda | 1948 – Costituita in S.p.A. nel 2001 |
| Settore di attività | Trasporto Pubblico Locale |
| Sede principale del SGA | Parma, Via Taro 10 |
| Rappresentante della Direzione | Ing. Luciano Spaggiari |
| Sito | www.tep.pr.it |

# IL CONTESTO ORGANIZZATIVO

## Il Contesto Organizzativo interno ed esterno

Nel corso dei primi mesi del 2018 l’organizzazione ha sviluppato un’analisi del proprio contesto organizzativo, includendo gli elementi di contesto sia esterno che interno che impatto sugli impegni e el politiche ambientali aziendali.

L’analisi del contesto, svolta con la collaborazione di tutto il team management aziendale, si ha considerato i seguenti fattori di contesto:

Contesto Esterno

- Politico, Culturale, Sociale

- Ambientale e Territoriale

- Normativo

- Scientifico e Tecnologico

- Macro Economico e di mercato

Contesto Interno

- Governance e struttura organizzativa

- Le politiche e gli obiettivi

- I risultati e gli aspetti economici

- Le capacità organizzative / risorse

- Gli aspetti di conformità giuridica

- Gli standard e i modelli organizzativi (procedure, prassi, flussi informativi..)

- Le relazioni con le parti interessate

L’analisi del contesto è stata articolata mediante tecnica SWOT ed ha permesso di identificare elementi di Forza, di Debolezza, delle opportunità e delle minacce.

I risultati, oggetto di Riesame della Direzione, sono stati presi in carico per l’ulteriore sviluppo del sistema di gestione ambientale.

## Il Contesto Organizzativo: siti e organizzazione

### Sede e deposito di Parma

#### Descrizione sintetica e storia del sito

La sede dell’azienda è presso il deposito di Parma, in via Taro 12, ed è costituita da:

palazzina uffici;

piazzale;

aree di rifornimento;

aree coperte di stazionamento;

palazzina servizi.

Il deposito è stato costruito negli anni ’60 su un terreno agricolo. In periodi più recenti sono stati costruiti gli impianti di erogazione del metano, la palazzina servizi ed è stata ristrutturata l’area destinata all’officina.

Una parte del sito è assegnata in comodato d’uso a Tep Services s.r.l. che ha in affidamento i servizi di manutenzione dei mezzi.

Tutti gli immobili utilizzati da Tep sono posseduti da SMTP s.r.l. che li ha concessi a Tep con contratto di affitto.

#### Inquadramento amministrativo - urbanistico

La pianificazione urbanistica comunale è basata su:

il Piano Strutturale Comunale (PSC), che è lo strumento di pianificazione urbanistica generale, predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso

il Piano Operativo Comunale (POC), che è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti;

il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), che contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d’uso. Il Regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano.

#### Inquadramento geografico - territoriale

L’area si trova all’interno di un centro abitato ed è classificata come zona 5 – aree prevalentemente industriali.

Non sono presenti nelle immediate vicinanze linee aeree alta tensione né trasmettitori per telecomunicazioni e radiodiffusioni.

#### Inquadramento paesaggistico/storico/culturale

E’ presente, un vincolo cimiteriale sull’area del deposito.

### Rimesse foranee

Come anticipato al cap. 1, le rimesse foranee sono di proprietà di SMTP o terzi, e Tep ne è affittuaria nonché responsabile della gestione.

La tabella 1 del par. 3.3 sintetizza le caratteristiche di ogni rimessa e le attività che vi vengono svolte.

### Rete dei servizi

Servizio TPL:

- Nell’area della città di Parma:

- Il servizio urbano della città di Parma comprende 18 linee a frequenza su una rete di circa 237 km strutturata in modo radiale. Due linee effettuano servizio serale dalle 20 alle 22,30. Per una parte delle linee urbane (segnalate sulle paline di fermata) vengono messi in servizio solo gli autobus attrezzati al trasporto di utenti a ridotta capacità motoria, al fine di offrire a chi ne ha la necessità la possibilità di salire a bordo dei mezzi. I servizi urbani consentono anche i collegamenti con i parcheggi scambiatori (8 attualmente), allo scopo di contenere i flussi di auto in entrata verso la città. Sono circa 2.200 le persone che giornalmente lasciano la propria auto in questi parcheggi;

- Il Pronto Bus è il servizio urbano di bus a chiamata attivo dalle 20.15 all'1.15 di tutti i giorni, compresi i festivi, che permette di viaggiare senza orari e percorsi fissi. L'utente può prenotare la sua corsa chiamando il numero 840 222 223 che fornirà l'orario esatto d'arrivo del bus e la fermata più vicina (oltre mille in tutta la città, in media una ogni 250 metri circa). Il servizio impegna 6 autobus per sera e trasporta 5.000 viaggiatori al mese con punte fino a 6.000 viaggi/mese. Nei week-end possono essere istituite corse speciali per e dalle discoteche anche fino a tarda notte.

- Nell’area della provincia di Parma e in collegamento con alcune località di province limitrofe:

- Il servizio extraurbano: comprende 80 linee ad orario su una rete di circa 1.970 km; Le linee extraurbane collegano tutta l’area della provincia sulle principali direttrici di traffico con la città di Parma e forniscono relazioni locali con i principali centri del territorio.

- Pronto Bus Extra: è un servizio a chiamata diurno attivo in alcuni Comuni della Provincia di Parma (Albareto, Bardi, Berceto, Borgotaro, Corniglio, Monchio, Palanzano e Varsi in modo differenziato nei diversi periodi dell'anno) con lo scopo di collegare località e frazioni difficilmente raggiungibili con i normali servizi di linea. I servizi, che sono prenotabili con una chiamata al numero 840 222 223, o collegandosi al sito di Tep www.tep.pr.it, hanno un'elevata valenza sociale in quanto permettono anche a chi abita in frazioni isolate di muoversi con il mezzo pubblico, per di più secondo percorsi e orari personalizzati.

- T-Bus: si configura come un servizio di linea, sugli stessi instradamenti e orari di alcuni percorsi a carattere locale, si effettua però su prenotazione da parte dell’utenza.

- Nel territorio provinciale ha rivestito grande importanza l’attivazione del servizio urbano di Fidenza che ha integrato il servizio di linea fisso con un servizio a chiamata, il Pronto Bus Fidenza. Il servizio, promosso da Tep in collaborazione con il Comune di Fidenza e la Provincia di Parma, prevede si possa chiedere di essere portati in bus in tutto il territorio comunale.

- Servizio di Turismo: Tep, operando nel campo della mobilità e del trasporto da lungo tempo, si propone di offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze di una popolazione che desidera migliorare la propria qualità di vita e dispone di flotta di mezzi dotati di tutti i comfort, una rosa di autisti selezionati che rispettano rigorosamente i turni di guida prescritti dalla legge e tutti i più elevati standard di sicurezza; Tep offre inoltre servizi di turismo accessibili a tutti, grazie al pullman Beulas da 63 posti, attrezzato per trasporto disabili.

- Servizio scolastico: l’Happy Bus è stato lanciato nel 2003, in collaborazione con l’Assessorato Mobilità e Ambiente e quello alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola del Comune di Parma. Per il suo carattere innovativo l’Happy Bus è stato nominato progetto pilota a livello nazionale. Si tratta di un servizio di qualità elevata, realizzato con mezzi ecologici a metano, appositamente allestiti; prevede l’arrivo del bus porta a porta, la presenza di accompagnatori specializzati lungo tutto il tragitto, la proiezione di filmati educativi a bordo, attività di educazione ambientale e stradale a cura degli assistenti a bordo.

Una parte dei servizi di TPL e il servizio scolastico sono affidati al Consorzio Parmabus. Il servizio è comunque svolto sotto uno stretto controllo da parte di Tep sull’operatività e sull’osservanza da parte dei sub affidatari consorziati in Parmabus di tutte le direttive prefissate.

## Il Contesto Autorizzativo

### Sito di Parma

I fabbricati del sito di Parma sono di proprietà di S.M.T.P. e ceduti in affitto (il 1/1/2001) a Tep S.p.A. che a sua volta subaffitta a Tep Service i locali utilizzati per le attività di manutenzione.

| ATTIVITA’ | Autorizzazioni, Licenze, Permessi, Certificazioni |
| --- | --- |
| Descrizione | Ottennio/ Invio (Data) | Ente | Scad. | Prescriz. |
| Ristrutturazione deposito per costruzione impianto di erogazione del metano (voltura a Tep della nuova licenza richiesta in data 25/08/2006) | 17/07/2008 | S.M.T.P. | Illimitata | Nessuna |
| Costruzione palazzina uffici e ristrutturazione officina (permesso a costruire a S.M.T.P.) | 30/12/2005 | Comune di Parma | Illimitata | Nessuna |
| Certificato conformità edilizia e agibilità palazzina uffici e ristrutturazione officina (a S.M.T.P.) | 30/09/2009 | Comune di Parma | Illimitata | Nessuna |
| Sottostazioni filovia | Di proprietà di SMTP Dispongono di regolari autorizzazioni |
| Allacciamento acqua potabile | 1969 | AMETAG/ AMS | N/A | Nessuna |
| Concessione Pozzo Roccabianca | Det. Num. 15693 (13/10/2005) | Regione EMR | 30 anni |  |
| Sede di Parma – Autorizzazione Scarichi acque industriali | AUA - DET-AMB-2017-1644 28/03/2017 | Provincia di Parma | 15 Anni | Analisi periodiche |
| Rimessa di Bedonia – Autorizzazione Scarichi acque industriali | AUA DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017 | Unione Comuni Val di Taro | 15 Anni | Analisi periodiche |
| Conformità impianti termici (S.M.T.P.) | Uffici e palazzina: eliminata nel 2017 la Caldaia Nuovi impianti rimessa/officina/gommista e officina/carrozzeria 14/10/08 | Terme idraulica | Illimitata | Nessuna |
| Sede Parma – Autorizzazione Emissioni in atmosfera | AUA - DET-AMB-2017-1644 28/03/2017 | Provincia di Parma | 15 Anni | Analisi periodiche |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi (impianto di erogazione del metano) | CPI prat. num. 22289 | VV.FF: | 08/11/2022 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi (gruppo elettrogeno) | SCIA prat. num. 6628 | VV.FF. | 7/10/2021 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi – Gruppo Elettrogeno | Prat. num. 6628 SCIA | Vigili del Fuoco | 7/10/2021 | manutenzione |
| Sede Parma Centrali Termiche (mensa) Lavori in corso con il nuovo progetto Nuovo Forno di verniciatura (da gasolio a metano) | Prat. num. 23898 SCIA | Vigili del Fuoco | 23/01/2019 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa Centrale e Centrali Termiche | Prat. num. 6628 Rinnovo | Vigili del Fuoco | 7/10/2021 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi – Officina, Carrozzeria e Centrale Termica (TEP Services) | Prat. num. 6628 Progetto approvato per modifiche – lavori in corso | Vigili del Fuoco | - | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi (distributori gasolio) | Prat. num. 20454 | Vigili del Fuoco | 7/10/2021 | manutenzione |
| Sede Bedonia Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa, distributore e Centrale termica att. 75.1.A; 13.3.C; 74.1.A (ultimo rinnovo gennaio 2019) | Prat. num. 8616 | Vigili del Fuoco | 18/01/2024 | manutenzione |
| Sede Traversetolo Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24303 | Vigili del Fuoco | 06/08/2020 | manutenzione |
| Sede Calestano Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24222 | Vigili del Fuoco | 05/03/2020 | manutenzione |
| Sede Busseto Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24204 | Vigili del Fuoco | 05/03/2020 | manutenzione |
| Sede Fornovo Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24258 | Vigili del Fuoco | 30/04/2020 | manutenzione |
| Sede Medesano Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 20272 | Vigili del Fuoco | 05/08/2020 | manutenzione |
| Sede Roccabianca Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24238 | Vigili del Fuoco | 06/08/2020 | manutenzione |

### Servizi di trasporto

Tep dispone di tutte le autorizzazioni necessarie e adempie alle prescrizioni relative all’esercizio del servizio di trasporto tra cui le più significative sono costituite da:

Nomina di direttori di esercizio (TPL e linee filoviarie) in possesso di abilitazione secondo quanto previsto dal DM 15/03/93 e s.m.i.;

Omologazione dei mezzi utilizzati;

Revisioni periodiche di ciascun mezzo;

Manutenzioni periodiche della rete filoviaria.

In aggiunta, per gli autobus di turismo, Tep è dotata di:

licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi;

requisiti previsti dalla legge 11 agosto 2003, n° 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;

autorizzazioni USTIF per l’esercizio filoviario (l’impianto originale è del 1953). Gli impianti sono di proprietà S.M.T.P., a cui competono anche gli ampliamenti (progetti e lavori) e le manutenzioni straordinarie. È compito di Tep assicurare la manutenzione ordinaria, richiedere eventuali manutenzioni straordinarie e pagare l’affitto per l’utilizzo della rete.

Dal 2012 tutti i capitolati di gara sono sviluppati nel rispetto del D. L.gs 24 del 03/03/2011 (emissioni e consumi nella vita del mezzo): si ipotizzano 20 anni di vita con percorrenza di 40.000 km e limiti di emissioni e consumi calcolati secondo quanto previsto dal D. Lgs. suddetto. Si tratta di una norma di legge che si presta a diverse interpretazioni: TEP ha provveduto a confrontare la propria con quella di altre aziende per giungere a capitolati che garantiscano il pieno rispetto della norma.

### Rimesse foranee

Le rimesse foranee sono siti esterni distribuiti sul territorio di competenza di TEP dove i mezzi vengono ricoverati al termine del servizio.

Sono tipicamente spazi chiusi e/o aperti (piazzale) che svolgono essenzialmente funzione di parcheggio temporaneo mezzi.

Dimensione e condizioni delle rimesse sono diversificate in relazione al numero di mezzi che devon accogliere.

Nelle rimesse non sono svolte attività di tipo operativo (manutenzione mezzi) se non in alcuni limitati casi di rifornimento mezzi (1 solo caso).

La proprietà delle rimesse è di privati che forniscono lo spazio in locazione a SMTP che mette gli spazi a disposizione di TEP.

SMTP ha predisposto, per ciascun deposito, schede riassuntive della storia e della situazione dal punto di vista autorizzativo. Ad oggi, sono disponibili le schede preliminari di Bardi, Bedonia, Bore, Busseto, Calestano, Castelnuovo di Sotto, Corniglio, Felino, Fornovo, Medesano, Mezzani Inferiore, Roccabianca e Traversetolo.

In alcune rimesse è richiesto CPI.

Il quadro di sintesi è riportato nei paragrafi precedenti.

Ad oggi tutte le rimesse hanno CPI in corso di validità.

| Luogo | Anno costr./ autorizz. | Posti | Copertura | Amianto | Superficie | Proprietà | Sala autisti/ufficio | Servizi igienici | Distribuz. Carburanti | Piccole manutenzioni e/o cambio olio | Impianti termici | Lavaggio | CPI | Serbatoi interrati | Presenza sostanze pericolose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARDI | 1986 | 8 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BEDONIA | 1988 | 16 | SI | NO | > 1000 m2 | Smtp SpA | SI | SI | SI | NO | SI | Idropulitrice | SI | Ok | NO |
| BERCETO | 2012 | 6 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BORE | 1990 | 4 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BOSCO DI CORNIGLIO | 1986 | 2 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BUSSETO | 1993 | 6 | SI | NO | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CALESTANO | 2000 | 6 | SI | NO | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| CASTELNOVO SOTTO | 1980 | 4 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FELINO | 1950 | 4 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | Chimico | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FORNOVO | 1968 | 6 | SI | NO | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| LANGHIRANO | 2006 | 12 | NO | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MEDESANO | 1982 | 4 | SI | SI | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| MEZZANO INF. | Ante 1967 | 6 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| RIGOSO | Ante 1990 | 2 | SI | NO | < 300 m2 | Malmassari | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ROCCABIANCA | 1979 | 6 | SI | NO | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| SCURANO | Ante 1990 | 2 | SI | NO | < 300 m2 | Capacchi - Banzi | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TRAVERSETOLO | 1992 | 6 | SI | SI | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| VARANO MARCHESI | Ante 1990 | 1 | SI | NO | < 300 m2 | Delfi V. e G. | NO | Chimico | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SALSOMAGGIORE | 2006 | 10 | NO | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |

Tabella 1 - Quadro rimesse foranee e relative attività

# Personale

I dati relativi alla forza del personale sono presentati nel Manuale Integrato.

Gli orari di lavoro del personale, secondo le attività, sono individuabili come segue:

Personale impiegatizio: l’orario tipico è di 38 ore per 5 giorni settimanali;

Coordinatori e Operatori d’Esercizio e Verificatori Titoli di Viaggio: 3 turni per 7 giorni settimanali per assicurare la copertura del servizio;

Addetti e Collaboratori all’Esercizio: 3 turni per 7 giorni settimanali;

Autisti di deposito: 3 turni per 7 giorni settimanali per assicurare la copertura del servizio.

# PROCESSI: aspetti ambientali

## Identificazione degli aspetti ambientali

Di seguito sono catalogati gli aspetti ambientali pertinenti le attività  i processi svolti da TEP SPA.

## Aspetti ambientali in condizioni normali

### Deposito e uffici

Le attività si svolgono presso gli uffici, le biglietterie e la centrale operativa.

| ELENCO ATTIVITA’ | INPUT | OUTPUT | Impianti/aree |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività ufficio ordinarie | Carta, prodotti informatici, prodotti per ufficio, plastica | Rifiuti solidi urbani e assimilabili Saltuariamente: rifiuti speciali (pericolosi e non) (es.: apparecchiature dismesse) | Uffici |
|  | Acqua (servizi sanitari) | Acque reflue urbane | Impianti sanitari, servizi igienici, fognature e depuratore |
| Pulizie locali e deposito | Acqua Detersivi | Acque reflue Rifiuti | Uffici Impianti sanitari, fognature e depuratore |
| Pulizia mezzi | Acqua Prodotti chimici detergenti | Rifiuti solidi urbani Consumo di acqua Acque reflue di processo | Piazzale |
| Illuminazione e forza motrice | Energia elettrica Gasolio per gruppo generatore impianto antincendio (in caso di mancanza di energia elettrica con impianto attivo per prove periodiche) Lampade per illuminazione | Consumo energia elettrica Consumo gasolio e emissioni in aria per energia elettrica prodotta da gruppo elettrogeno Rifiuti | Gruppo elettrogeno Cabina trasformazione Impianto elettrico |
| Fotocopiatura e stampe | Toner e cartucce | Toner: recuperati da ditta specializzata | Uffici |
| Riscaldamento | Metano, Energia elettrica (pompa di calore presso la sede) | Emissioni in aria Circolazione aria negli edifici Consumo di energia elettrica | Impianti termici |
| Condizionamento | Energia elettrica Ventilconvettori | Consumo di energia elettrica | Condizionatori |
| Spostamenti personale con mezzi aziendali | Automezzi Carburante | Emissioni in aria | Piazzale Rete servizi |
| Manutenzione attrezzature e impianti | Ricambi | Rifiuti | Impianti termici e di condizionamento Apparecchiature informatiche Impianti di rifornimento Scarichi e depuratore |
| Rabbocco dei fluidi permanenti | Olio lubrificante e fluidi refrigeranti | Emissioni in atmosfera Sversamenti | Piazzale: area di rifornimento |
| Rifornimento e movimentazione mezzi | Carburante Energia elettrica | Consumo di carburante ed energia elettrica Emissioni in aria | Deposito |

### Rete dei servizi

| ELENCO ATTIVITA’ | INPUT | OUTPUT | Impianto/Area |
| --- | --- | --- | --- |
| Rifornimento veicoli | Carburante (gasolio, metano) | Emissioni in atmosfera Emissioni sonore | Aree di rifornimento |
| Circolazione dei veicoli |  |  | Rete viaria |
| Circolazione dei filobus | Energia elettrica | Consumo energia elettrica | Rete filoviaria |
| Manutenzione rete filoviaria | Materiali | Rifiuti | Rete filoviaria Sottostazioni |

### Attività di manutenzione

Le attività di manutenzione sono svolte da Tep Services che opera come fornitore esterno tenuto sotto stretto controllo da Tep.

## Aspetti ambientali in condizioni anomale o di emergenza

| ATTIVITA’/EVENTO | CONSEGUENZE | TIPO | ASPETTO AMBIENTALE | LUOGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vari | Incendio | E | Emissioni in aria Inquinamento acque e suolo Rifiuti | Uffici/depositi Rete |
| Incidenti | Danni ai mezzi Incendi Sversamenti | E | Sversamento liquidi inquinanti (olio, gasolio, liquido antigelo) Emissioni incontrollate in atmosfera a seguito di incendio Produzione di rifiuti Consumo di materiali per la riparazione | Depositi Rete |
| Rottura/sversamento durante il rifornimento veicoli a gasolio | Sversamento Rischio incendi | E | Produzione di rifiuti Sversamento nella rete fognaria | Depositi Parma e Bedonia (impianti rifornimento) |
| Rottura/perdite durante il rifornimento veicoli a metano | Fughe di gas metano Rischio incendio | E | Emissioni incontrollate in atmosfera | Deposito Parma (impianto rifornimento) |
| Automezzi con guasti/difetti | Perdite olio/gasolio | A | Inquinamento acque e suolo | Depositi Rete |
| Perdite impianto metano | Fughe di gas metano Rischio esplosioni | A | Emissioni incontrollate in atmosfera | Depositi Parma e Bedonia |
| Incidente/rottura durante rifornimento serbatoi gasolio | Sversamento | E | Produzione di rifiuti Sversamento nella rete fognaria | Deposito (prossimità cisterne) |
| Scariche elettriche atmosferiche | Cortocircuito/incendio Fulminazioni Crolli | E | Emissioni in aria Rifiuti Sicurezza personale Danni ad edifici, impianti e mezzi | Uffici/depositi Rete filoviaria Sottostazioni |
| Mancanza energia elettrica impianto antincendio | Attivazione gruppo elettrogeno | A | Emissioni in aria Consumo gasolio | Uffici/deposito Parma |
| Perdita cisterna e/o raccordi/motore gruppo elettrogeno | Spandimento gasolio | E | Contaminazione terreno Rifiuti | Gruppo elettrogeno Parma |
| Perdita batterie gruppo elettrogeno | Spandimento liquidi | E | Contaminazione terreno Rifiuti |  |
| Serbatoi interrati gasolio per rifornimento | Perdite/trafilamenti | E | Inquinamento suolo | Depositi Parma e Bedonia |
| Guasti automezzi | Spandimenti olio e/o carburante Sversamento su terreno o in rete raccolta acque Rottura/sostituzione parti | E | Inquinamento suolo e acque Rifiuti | Depositi Rete |
| Guasti/rotture a impianti idrosanitari | Scarichi non a norma | A | Inquinamento acque | Depositi Biglietterie |
| Versamento sostanze pericolose in impianti idrosanitari | Sversamenti negli impianti sanitari di sostanze pericolose | E | Inquinamento acque |  |
| Malfunzionamento depuratore | Scarichi non controllati | A | Superamento limiti scarichi | Impianti depurazione Parma e Bedonia |
| Guasti ad impianti di condizionamento e manutenzioni | Spillamenti di gas | E | Impatto su atmosfera | Uffici Parma Biglietterie Mezzi di trasporto |
| Rete filoviaria a sottostazioni | Guasti agli impianti fissi | A | Rifiuti Emissioni in atmosfera | Rete filoviaria e sottostazioni |
| Rete filoviaria e sottostazioni | Guasti alla linea aerea | E | Rifiuti Emissioni in atmosfera | Rete filoviaria e sottostazioni |

## Attività svolte dai fornitori

Le principali attività svolte dai fornitori riguardano la manutenzione dei mezzi, degli impianti e delle infrastrutture.

### Condizioni normali

| ATTIVITA’/ EVENTI | INPUT | ATTORE | OUTPUT | Impianto/Area |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenzione autobus e filobus | Ricambi Lubrificanti Carburanti | Tep Services | Rifiuti Emissioni in atmosfera | Area deposito affittata da Tep Services |
| Manutenzione linea filoviaria e sottostazioni | Materiali Consumi (movimento mezzi) | Fornitori | Rifiuti Emissioni in atmosfera | Rete filoviaria |
| Pulizia locali uffici | Acqua, detersivi | Appaltatore | Rifiuti solidi urbani Acque reflue | Uffici/Depositi Biglietterie |
| Pulizia autoveicoli | Detersivi Acqua | Appaltatore | Rifiuti (presso officine esterne) Scarichi acque | Depositi |
| Rifornimento carburante | Gasolio Metano | Appaltatore | Gasolio | Depositi Parma e Bedonia |
| Erogazione servizio | Carburanti | Parmabus Altri subconcessionari | Consumo risorse naturali Emissioni in atmosfera | Rete |

### Condizioni anomale o di emergenza

| ATTIVITA’/EVENTO | CONSEGUENZE | TIPO | ASPETTO AMBIENTALE | LUOGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vari | Incendio materiali e prodotti di proprietà dei fornitori | E | Emissioni in aria Inquinamento acque e suolo Rifiuti | Deposito Rete |
| Incidenti a mezzi dei subconcessionari | Danni ai mezzi Incendi Sversamenti | E | Sversamento liquidi inquinanti (olio, gasolio, liquido antigelo) Emissioni incontrollate in atmosfera a seguito di incendio Produzione di rifiuti Consumo di materiali per la riparazione | Deposito Rete |
| Automezzi con guasti/difetti | Perdite olio/gasolio | A | Inquinamento acque e suolo | Rete |
| Versamento sostanze pericolose in impianti idrosanitari | Sversamenti negli impianti sanitari di sostanze pericolose | E | Inquinamento acque | Uffici Deposito |

# ASPETTI AMBIENTALI

## Energia

I consumi energetici di Tep si possono suddividere in due categorie:

- “diretti”: l’azienda produce direttamente energia attraverso l’acquisto di combustibili oppure l’utilizzo di propri generatori di energia (es: pannelli fotovoltaici, generatori eolici, ecc.);

- “indiretti”: l’azienda acquista energia prodotta da altri, come nel caso di energia elettrica acquistata da produttori/distributori oppure acquista prodotti/servizi che richiedono consumi energetici (es.: trasporto di gasolio per autotrazione).

Non disponendo di propri generatori di energia, tutti i consumi energetici diretti di Tep derivano dall’acquisto di combustibile che è rappresentato da:

- gasolio e metano per gli autobus e gli automezzi di servizio riforniti dagli impianti interni. A questi vanno aggiunti i consumi del gruppo elettrogeno, che, essendo attivato raramente, sono trascurabili;

- rifornimenti di gasolio presso pompe esterne, nel caso di noleggi che richiedano rifornimento al di fuori delle sedi aziendali;

- riscaldamento dei locali aziendali (metano, energia elettrica).

I consumi energetici di tipo indiretto sono relativi a:

- energia elettrica, acquistata da fornitore energia elettrica e utilizzata per:

- alimentazione dei filobus;

- illuminazione e usi industriali. All’interno di questa voce sono compresi anche i consumi sia di Tep Services sia delle ditte che operano presso le sedi Tep (es.: ditte che assicurano la pulizia dei locali e dei mezzi);

- consumi dei subconcessionari e dei soci di Parmabus a cui sono affidati servizi di trasporto erogati con autobus propri;

- consumi degli autobus di proprietà di Tep riforniti dai subconcessionari.

Non sono state conteggiati, in quanto non rilevanti:

- i consumi delle officine esterne che forniscono servizi di manutenzione degli autobus;

- i trasporti di materiali e liquidi (diversi dal gasolio) effettuati da organizzazioni terze e quindi riconducibili a consumi indiretti, che sono trascurabili.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, contribuiscono al consumo energetico le seguenti apparecchiature di proprietà di S.M.T.P.:

| Ubicazione | Area Riscaldata | Marca | Potenza Nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| Deposito Via Taro | Palazzina Movimentazione | Viessman | 49 Kw |
| Deposito Via Taro | Palazzina uffici | Eliminato nel 2016 |
| Deposito Via Taro | Servizi Aziendali e Mensa | Riello | 890 Kw |
| Deposito Via Taro | Officina | Biklim | 814 Kw |
| Deposito Via Taro | Gommista | CMI | 80 Kw+ 167 Kw |
| Deposito Bedonia | Uffici | Ferroli | 153 Kw |
| Barriera Bixio | Biglietteria | Immergas | 25 Kw |

Il forno carrozzeria (ad uso processo), della potenza al focolare di kW 494,173, con propria cisterna (il consumo annuo è di circa 5.000 litri/anno).

Per quanto riguarda la Palazzina uffici di TEP nel 2017 è stato completato il progetto di ristrutturazione degli impianti (eliminata la caldaia a metano e inseriti sistemi a pompa di calore ad alta efficienza energetica ) e sono state installati sistemi di coibentazione delle superfici disperdenti (cappotto).

Per quanto riguarda l’approvvigionamento elettrico sono presenti 6 utenze in media tensione (15 kV) (che collegano 5 sottostazioni della linea filoviaria e il deposito) e circa 70 in bassa tensione (comprendono anche i punti di alimentazione delle paline intelligenti) di cui solo 7 a 380 V.

Presso il deposito di via Taro è presente un generatore di corrente, della potenza di 250 kVA, che serve ad assicurare la continuità dell’alimentazione dell’impianto antincendio e delle principali utenze.

I consumi elettrici più rilevanti (es.: filobus, Tep Services) sono tenuti sotto controllo a mezzo lettura mensile dei contatori.

La Tabella 2 presenta l’andamento dei consumi energetici negli anni dal 2016 al 2018 sia in valori assoluti che come rapporto fra i Km di servizio prodotto dai mezzi Tep ed i relativi consumi.

Come evidente il maggior consumo energetico è dovuto al trasporto.

| Consumi in GJ | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trazione a gasolio | 110.905 | 119.120 | 114.289 |
| Trazione a metano | 78.563 | 76.028 | 76.616 |
| Trazione Elettrica filobus e autobus bimodali | 6.121 | 6.535 | 6.337 |
| Consumi di terzi per l’erogazione del servizio con mezzi propri | 37.414 | 37.404 | 37.210 |
| Totale Consumo energetico per la circolazione dei mezzi (GJ) | 233.235 | 239.087 | 234.666 |
| Metano e gasolio per altri usi (automezzi di servizio, riscaldamento, ecc.) | 11.697 | 10.134 | 10.315 |
| Energia elettrica per altri usi (Tep Services, macchinari, impianti e uffici) | 4.845 | 4.865 | 4.919 |
| Altri consumi di terzi (trasporto carburanti) | 231 | 222 | 213 |
| Totale Consumo energetico per altri usi | 16.773 | 15.221 | 15.448 |

Tabella 2 – Consumi energetici

I consumi energetici della trazione rappresentano circa il 95% dell’insieme dei consumi energetici.

Di questi consumi circa il 20% è assicurato da fonti di energia a minor impatto ambientale quali sono il metano e l’energia elettrica.

Nel periodo di osservazione i consumi energetici si mantengono sostanzialmente costanti.

Per quanto riguarda invece gli altri usi energetici i valori si mantengono stazionari e strettamente correlati alle stagionalità e alle condizioni climatiche (inverni più freddi ed estati più calde)

Si ricorda inoltre che è stato identificato e nominato l’Energy Manager, la comunicazione annuale a FIRE e sono state eseguite la Diagnosi Energetica (ultima comunicazione eseguita al portale in data 29/03/2017).

## Mobility manager

Nel 2003 è stato nominato il Mobility Manager.

E’ da tempo in corso un progetto di mobilità per lo studio del Piano Spostamento Casa Lavoro guidato dal Comune di Parma che coinvolge diverse realtà industriali del territorio comunale che però procede a rilento.

## Materiali

Riferendosi alle attività di gestione (uffici) i principali consumi sono rappresentati da carta e toner che complessivamente non risultano però rilevanti.

I consumi di carta sono rappresentati principalmente dalle stampe di materiale promozionale e a supporto del servizio (orari pubblicati due volte all’anno e in occasione di variazioni rilevanti del servizio e Carta della Mobilità, pubblicata una volta all’anno).

Per quanto riguarda invece le attività di servizio (Trasporto) i consumi sono riferiti a ricambi e lubrificanti che però sono totalmente a carico di Tep Services con difficile quantificazione dei volumi e delle quantità.

## Rifiuti

In generale le tipologie di rifiuti presenti sono di tipo urbano e, per la sede di via Taro, di tipo industriale dovuti principalmente alle attività di lavaggio e trattamento acque di scarico (fanghi e trattamento acque di prima pioggia, disoleatori, fosse settiche).

Nelle rimesse foranee, non svolgendosi attività e lavorazioni, sono prodotti solo rifiuti urbani raccolti dai servizi locali di igiene urbana.

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione mezzi sono gestiti direttamente e in autonomia dal produttore TEP Services (oli esausti, parti motori, filtri, rifiuti di officina).

Le modalità di gestione delle registrazioni delle movimentazioni dei rifiuti sono svolte in linea con quanto previsto dalle norme di riferimento. In particolare sono disponibili i registri di C/S e i Formulari di trasporto, viene predisposto annualmente il MUD e vengono registrate le operazioni secondo il sistema Sistri.

Nel corso del 2018 non sono stati smaltiti numerosi veicoli e mezzi (eliminazione veicoli Euro 0, Euro 1) per un equivalente di circa 322 ton.

Non è applicabile l’iscrizione al CONAI in quanto non sono prodotti imballi e né sono importati prodotti imballati.

Non è necessario il consulente ADR in quanto (escluso lo smaltimento degli autobus, che viene comunque effettuato da ditte specializzate all'esterno delle sedi di Tep e quindi non comportano trasporti di rifiuti pericolosi) sono prodotte meno di 240 tonnellate di rifiuti che richiedono ADR (sono prodotti solo rifiuti relativi a materiale sanitario) con meno di 24 trasporti (o di 3 in un mese).

Nella tabella di seguito viene riportato l’andamento dei rifiuti nel periodo 2014 – 2018.

Nel corso del 2017 si è registrato un incremento dei quantitativi di rifiuti dovuto ad un miglioramento e rafforzamento dei cicli i manutenzione degli impianti di trattamento delle acque e delle fosse settiche (nuovo capitolato di manutenzione impianti) per garantirne efficienza e funzionamento. Il valore rimane sostanzialmente invariato anche nel 2018.

Sono state inoltre eseguite attività di pulizia straordinaria (no  routinaria) di alcune fosse settiche presenti nel sito di via Taro.

In generale si osserva un aumento della quota parte destinata a recupero.

| Tipo | CER | Tipo | Recupero | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 020204 | NP | NO | 7.430 | 8.220 | 15.480 | 13.840 | 13.340 |
| Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | 070612 | NP | SI | 63.140 | 63.040 | 121.060 | 112.240 | 123.850 |
| Altre emulsioni | 130802 | P | NO | 0 | 6.200 | 28.400 | 36.300 | 12.700 |
| Imballaggi in materiali misti | 150106 | NP | NO | 1.370 | 1.120 | 0 | 0 | 0 |
| Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanza pericolose | 150202 | P | NO | 0 | 45 | 0 | 118 | 0 |
| Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 | 160213 | P | SI | 300 | 570 | 5 | 100 | 0 |
| Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 | 160214 | NP | SI | 760 | 570 | 2.435 | 600 | 200 |
| Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 | 160216 | NP | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Rifiuti contenenti olio | 160708 | P | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferro e acciaio | 170405 | NP | SI | 0 | 4.990 | 0 | 0 | 3.010 |
| Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | 180103 | P | NO | 40 | 15 | 22 | 22 | 27 |
| Carta e cartone | 200101 | NP | SI | 3.180 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Carbone attivo esaurito | 190904 | NP | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| Tubi fluorescenti (contenenti mercurio/neon) | 200121 | P | SI | 0 | 0 | 25 | 35 | 10 |
| Fanghi delle fosse settiche | 200304 | NP | NO | 19.020 | 30.600 | 52.780 | 73.280 | 67.440 |
| Rifiuti ingombranti | 200307 | NP | NO | 1.280 | 0 | 0 | 1.080 | 0 |
| Totale rifiuti deposito via Taro |  |  |  | 96.520 | 115.370 | 220.582 | 237.615 | 222.197 |
| Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | 070612 | NP | SI | 0 | 5.640 | 5.380 | 0 | 0 |
| Soluzione acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001 | 160102 | NP | NO | 3.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferro e Acciaio (Villetta) | 170405 | NP | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| Fanghi delle fosse settiche (Bardi) | 200304 | NP | NO | 0 | 0 | 0 | 6.140 | 0 |
| Totale rifiuti deposito Esterni (Bedonia, Bardi) |  |  |  | 3.490 | 5.640 | 5.380 | 6.140 | 760 |
| Veicoli fuori uso (*) | 160104 | P | SI | 140.000 | 36.320 | 132.240 | 0 | 322.420 |
| TOTALE RIFIUTI PRODOTTI TEP |  |  |  | 240.010 | 151.690 | 358.822 | 352.822 | 545.377 |
| Rifiuti pericolosi (*) |  |  |  | 340 | 6.830 | 28.427 | 36.575 | 12.737 |
| Rifiuti non pericolosi (*) |  |  |  | 99.670 | 114.180 | 192.155 | 201.040 | 210.220 |
| Rifiuti inviati a recupero (*) |  |  |  | 67.380 | 74.810 | 123.900 | 112.975 | 127.850 |
| Rifiuti inviati a smaltimento o a discarica (*) |  |  |  | 32.630 | 46.200 | 96.682 | 124.640 | 95.107 |

(*) esclusi autobus rottamati

| TOTALE RIFIUTI PRODOTTI TEP SERVICES |  |  |  | 132.668 | 96.019 | 107.733 | 107.114 | 76.900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rifiuti pericolosi (*) |  |  |  | 26.696 | 25.189 | 24.774 | 24.731 | 22.618 |
| Rifiuti non pericolosi (*) |  |  |  | 1045.972 | 70.830 | 82.959 | 82.383 | 51.806 |
| Rifiuti inviati a recupero (*) |  |  |  | 112.601 | 78.124 | 91.552 | 91.363 | 63.299 |
| Rifiuti inviati a smaltimento o a discarica (*) |  |  |  | 20.067 | 17.895 | 16.181 | 15.751 | 11.125 |

## Emissioni in atmosfera

Le emissioni gassose in atmosfera di Tep sono di tipo:

- diretto, dovuto al funzionamento dei mezzi di trasporto (autobus)

- diretto dovuto agli impianti di riscaldamento, alle perdite degli impianti di condizionamento fissi e a bordo dei mezzi, e le emissioni dirette, peraltro molto limitate, dovuto alle attività di piccole manutenzioni dell'officina di presente in sede Via Taro

- indiretto, cioè emesse da terzi, di cui le più rilevanti sono rappresentate da:

produzione dell’energia elettrica impiegata per usi industriali, per il condizionamento degli edifici e per l’illuminazione degli impianti e alle emissioni dei subaffidatari.

emissioni dei subaffidatari che erogano servizi di trasporto per conto di Tep;

emissioni per il trasporto del carburante dalle raffinerie alla sede di Tep.

### Le emissioni dei Mezzi

Nel corso degli anni l’attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale è dimostrata dall’evoluzione della composizione del parco mezzi che via via è stato rinnovato introducendo mezzi di trasporto a più alta qualità ambientale.

Composizione Classe Ambientale Parco mezzi TEP SPA

Dopo un prolungato periodo di mancato rinnovo  del parco mezzi (2014-2017) il 2018 è stato l’anno di avvio del rinnovamento dei mezzi di trasporto.

Gli investimenti sono stati deliberati sul finire del 2017 è avviato nel 2018 con un progetto di spesa articolato su 3 anni (2019-2021).

Oggi, dopo il significativo investimento del 2018, circa il 50% dei bus ha una classe ambientale superiore ad Euro 3, contro il 38% del precedente anno, il il 37% è costituito da bus EEF o ZEV (EEV Enhanced Environmentally Friendly, ZEV Zero Emission Vehicle), e solo il 12% è rappresentato da mezzi Euro 2, contro circa il 18 dell’anno precedente.

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Età media del parco mezzi | 12,89 | 13,45 | 11,52 |

Il percorso di rinnovo ha prodotto una importante diminuzione dell’età media del parco mezzi che si è ridotta del 15% in un solo anno.

Quindi ad oggi ci troviamo un una situazione di un parco mezzo con età media più bassa e nello stesso tempo con una distribuzione nelle classi di qualità ambientale migliore.

Manutenzioni e revisioni degli autobus sono effettuate con regolarità: è compito di Tep Services preparare l’autobus effettuando i controlli necessari a garantire il superamento della verifica di revisione. Non sono mai emersi problemi sulle emissioni.

### Le emissioni della sede di via Taro

Nella sede sono presenti camini per l’aspirazione di emissioni da piccole attività di manutenzioni (1 punti di emissione da piccole saldature, 1 emissione da aspirazione scarico filobus).

Gli inquinanti presenti sono polveri e sostanze di saldatura.

Le emissioni sono disciplinate da AUA (ultimo aggiornamento DET-AMB-2017-1644 del 28/3/2017).

Sono previste regolari misure di qualità delle emissioni, di controllo ed ispezione degli impianti di aspirazione ed abbattimento, e di monitoraggio dei fattori emissivi.

Tutte queste informazioni sono regolarmente registrate sul Registro Impianto.

Per quanto riguarda gli impianti termici, di proprietà di S.M.T.P., sono regolarmente svolte le verifiche periodiche previste dalla legge, effettuate dal Terzo Responsabile, e registrate sugli appositi libretti.

## Acque e scarichi idrici

### Sede di Parma e biglietterie

Uso dell’acqua

L’acqua viene utilizzata per:

- uso industriale: impianto di lavaggio automezzi, lavaggio pezzi meccanici con idropulitrice, usi accessori nei reparti di officina;

- uso domestico negli uffici, nelle biglietterie, nei locali adibiti al personale e nella mensa.

L’acqua proviene da acquedotto e l’impatto sull’ecosistema non è significativo in quanto il prelievo rappresenta una quota trascurabile di quello complessivo delle aree ove insistono le sedi di Tep. Non esistono, inoltre, in tale zone problemi di approvvigionamento delle acque né di impatti rilevanti sull’habitat.

Di seguito si riportano i consumi idrici registrati nel corso degli ultimi anni:

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantità acqua utilizzata da Tep (m3) | 6.588 | 12.935 | 19.839 | 5.748 | 4.121 | 7.725 |

Tabella  – Andamento consumi delle acque

Nel corso del 2014 e del 2018 si sono registrati tre eventi distinti di perdite occulte dalle linee di approvvigionamento dell’acqua (l’ultima, la più limitata risale al 2017) che hanno determinato consumi anomali rispetto i valori di consumo storici così come si evince dai dati di tabella; le perdite sono state ripristinate con interventi di manutenzione straordinaria delle reti

L’andamento altalenante negli anni è da riferirsi alle diverse situazioni climatiche ed al diverso numero di km prodotti che fanno si che si lavino conseguentemente più o meno i mezzi ed a perdite occulte che si verificano nel terreno poi riparate.

Gli scarichi dei depositi

Gli scarichi del deposito di Via Taro sono così suddivisi:

- Scarico in fognatura, denominato N1, che comprende le acque della palazzina uffici, dell’officina, della rimessa e della palazzina servizi e le acque meteoriche degli edifici e del piazzale dell’area all’interno degli edifici dopo un processo di filtraggio degli oli tramite un disoleatore

- Scarico in acque superficiali, dopo trattamento, delle acque scolanti dalle restanti aree del deposito che prevede due punti di scarico:

S1, che conferisce nel canale Cinghio e comprende:

acque reflue industriali di lavaggio e domestiche trattate da dissabbiatore e disoleatore;

acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, anch’esse trattate con dissabbiatore e disoleatore;

lo scarico è limitato a 15.000 mc/anno, con portata massima di 0,45 mc/s (portata massima delle tubazioni, che quindi garantiscono il rispetto del limite).

S2, rappresentato dallo scarico in eccedenza a seguito di picchi di portata (generati normalmente da forti piogge) per lo scarico S1, che confluisce nello scolmatore cavo Baganzale e di qui al torrente Baganza. Lo scarico è limitato a 7.000 mc/anno, con portata massima di 0,26 mc/s.

Gli scarichi N1, S1 e S2 sono autorizzati e disciplinati da specifica autorizzazione contenuta nell’AUA DET-AMB-2017-1644 del 28/3/2017, in coro di validità.

L’autorizzazione richiede il controllo periodico della qualità e la gestione controllata degli impianti di trattamento.

Le prescrizioni presenti prevedono:

- rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 all. 5 D. Lgs 152/06, con limiti specifici in relazione all’azoto totale (S2: 15 mgN/l e azoto ammoniacale (5 mgN/l in quanto scarico in area con vulnerabilità a sensibilità elevata). Il rispetto dei limiti dovrà essere dimostrato con un’autoanalisi all’anno per ciascun punto di conferimento che dovrà fornire i dati relativi ai seguenti parametri, oltre a quelli già indicati: pH, COD, NH3, NO3, tensioattivi totali, solidi sospesi totali ed oli minerali. I risultati dovranno essere trasmessi ad ARPA oppure dovrà essere inviata comunicazione all’Ente in caso di impossibilità di effettuare i controlli;

- presenza di misuratore di portata in continuo sullo scarico S1 ed invio dei dati, in formato grezzo ed eventualmente elaborato, con cadenza almeno annuale al Servizio Ambiente della Provincia di Parma;

- garanzia della corretta manutenzione della rete fognaria e degli impianti;

mantenimento di un registro con fogli numerati con l’annotazione per ciascun intervento effettuato (incluse le attività di manutenzione) della causa, del personale a cui è stato affidato e delle date di inizio e fine intervento; la vidimazione della Provincia non è più necessaria per volere della stessa.

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento TEP ha affidato mediante apposito contratto la gestione degli impianti (sorveglianza, controllo e pulizia) a ditta specializzata seguendo le procedure di gara previste dalla normativa di riferimento.

A seguito dell’affidamento dell’incarico nel 2016 sono stati rivisti i cicli di ispezione e pulizia; a seguito del nuovo capitolato le attività di manutenzione sono state aumentate significativamente.

Mentre da un lato si è registrato un efficientamento del processo di depurazione dall’altro si è registrato un aumento di rifiuti prodotti (più acque di lavaggio smaltite).

Nel corso del periodo analizzato di riferimento (2013-2018) non si sono registrate anomali e/o superamenti dei limiti prescritti.

### Rimesse foranee

Gli scarichi di tutte le rimesse foranee sono assimilabili a domestici, ad eccezione di quelli del deposito di Bedonia, per il quale è disponibile autorizzazione AUA DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017 (scarico di acque di dilavamento in pubblica fognatura). L’AUA richiede la predisposizione di un pozzetto che SMTP prevede di completare nl corso del 2018.

## Suolo e sottosuolo

Il deposito di Parma è asfaltato ad eccezione di alcune aree con autobloccanti posati su base di cemento.

Non sono svolte attività di deposito e/o lavorazioni su superfici non pavimentate e protette.

Nel sito sono presenti i seguenti serbatoi interrati, di proprietà S.M.T.P., la cui responsabilità di gestione è affidata a Tep, regolarmente ispezionati e verificati.

I serbatoi sono destinati a:

3 utilizzati per il vecchio impianto di distribuzione ormai dismesso: essi sono stati vuotati e ripuliti dopo la verifica dell’assenza di perdite. Sono attualmente tenuti come riserva per nuovi impieghi e non fanno parte del CPI;

6 nel nuovo impianto di distribuzione del gasolio, installati nel 2001 e attualmente utilizzati. Sono provvisti di protezione con doppia camera che comprende anche le tubature e di un sistema di rilevazione automatica delle perdite (annualmente sono soggetti a prove di tenuta);

Nel corso del 2016 sono state avviate, da SMTP, le procedure di rifacimento del nuovo Forno di verniciatura.

In occasione delle verifiche di fattibilità del nuovo forno di verniciatura, SMTP ha svolto alcune analisi di caratterizzazione su campioni di terreno prelevati a fianco della cisterna di gasolio ad uso dello Forno (aprile 2016).

Le verifiche hanno evidenziato la presenza di idrocarburi a contaminazione del sottosuolo localizzato nell’intorno dei serbatoi.

Come previsto dalla normativa applicabile SMTP, in data 30/5/16, ha segnalato ad Arpae di Parma la potenziale contaminazione a cui è seguita Conferenza dei Servizi (luglio 2016) a cui Tep Spa è stata chiamata per la definizione di una procedura d’intervento.

Nonostante le prove di tenuta, eseguita da TEP nel corso degli ultimi anni (ultima del 2013), avessero dato sempre esito negativo rispetto al presenza di eventuali perdite, si è provveduto nuovamente alla verifica della tenuta del serbatoio.

Le prove di tenuta, eseguite ad agosto 2016 da Petroltecnica, hanno confermato l’adeguatezza di serbatoi e linee di trasporto del gasolio e non hanno identificato perdite e/o dispersioni. I risultati sono stati messi a disposizione di SMTP e degli Enti.

A seguire (ottobre 2016) è stata avviata, in accordo con gli Enti, un protocollo di investigazione (secondo art. 249 – progetto approvato in data 21/11/2016).

L’indagine di caratterizzazione è stata avviata e completata. Gli esiti hanno confermato che la matrice “suolo” estesa nell’intorno dei serbatoi non presenta valori oltre i limiti soglia e che l’inquinamento è limitato al solo punto riferito ai serbatoi.

In accordo con gli Enti sono stati eseguiti ulteriori campionamenti della matrice “Suolo” e presentato ad Arpae un documento di “Analisi Di Rischio sito-specifica” (redatto da Petroltecnica S.p.A.).

Dopo l’avvenuta trasmissione ad Arpae la stessa ha convocato in data 19/10/2017 una Conferenza di Servizi durante la quale si è stabilito, sulla base di quanto presentato e verificato, che il suolo ha mostrato l’assenza di rischio igienico-sanitario ed ambientale pertanto il sito è da ritenersi non contaminato.

A conclusione del procedimento il Dirigente di Arpae ha ufficializzato l’assenza di inquinamento con determina - DET-AMB-2017-6197 del 20/11/2017.

## Emissioni sonore

L’area è stata classificata dal Comune di Parma, con variante n° 161 del 13/10/2009. Il sito si trova zona ambientale 5, con limiti di emissione di 70 dB diurni e 60 notturni.

La valutazione degli aspetti di impatto acustico sono stati oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento AUA (relazione del maggio 2015).

L’ultima valutazione di impatto acustico non ha evidenziato criticità così come indicato e confermato nell’ambito dell’AUA (DET-AMB-2017-1644 del 28/3/2017).

Non sono mai pervenuti reclami o segnalazioni.

## Emissioni elettromagnetiche

Nei siti non sono presenti apparecchiature di trasmissione con potenze significative, né elettrodotti.

L’alimentazione della linea aerea è ottenuta con la trasformazione, a 650 V cc di corrente elettrica alternata a 15 kV. Le emissioni delle sottostazioni rientrano nei limiti previsti dalle norme di sicurezza per i lavoratori, secondo quanto indicato sul DVR.

Sono presenti a Parma ponti radio su canale vocale, utilizzati per le comunicazioni vocali e per l’AVM, che rispondono alle normative sui radiodisturbi e non utilizzano potenze elevate.

## Sostanze pericolose

### Schede di sicurezza dei prodotti

Le schede di sicurezza dei prodotti sono gestite secondo quanto previsto dal DVR.

### Amianto e PCB/PCT

Nelle aree utilizzate da Tep a Parma non è presente amianto (quello che era presente sul tetto dell’officina di Tep Services è stato rimosso a cura di SMTP).

Alcuni depositi foranei (Traversetolo e Medesano) presentano coperture che sono tenute sotto controllo da parte di SMTP, quale proprietaria degli edifici, attraverso verifiche periodiche. Recentemente è stato effettuato un intervento di bonifica sulla copertura di Medesano.

Il materiale presente a Bedonia è stato completamente rimosso.

Medesano: L’ultima valutazione dello stato di conservazione risale al Aprile 2019 (rimessa di Medesano) che ha evidenziato la necessità di mantenere attivi controlli periodici (stato discreto). Il prossimo controllo è previsto per il 2022.

Traversetolo - L’ultima valutazione dello stato di conservazione risale al luglio 2017 (rimessa di Traversetolo) che ha evidenziato la necessità di mantenere attivi controlli periodici (stato Scadente). Il prossimo controllo è previsto per il 2020.

Non è presente PCB/PCT nelle sottostazioni (eliminato in passato).

### Gas a rischio ozono ed effetto serra

Gli impianti di condizionamento (freddo) delle palazzine uffici sono soggetti a regolare manutenzione e verifica delle perdite di gas F-Gas e di gas ODS.

La gestione delle manutenzioni è affidata a ditta e a personale qualificato, valutato nell’ambito nella gara di affidamento incarico, che mantiene aggiornati libretti e registrazioni.

Nel corso del 2017, a seguito dell’ammodernamento della palazzina uffici (Miglioramento prestazione energetica) sono stati installati a sostituzione della centrale termica (a metano) nuovi sistemi di climatizzazione e condizionamento tipo Pompa i Calore. Tali impianti sono sottoposti ai regolari cicli di ispezione e controllo delle fughe.

UTA e Refrigerazione - Consistenza degli impianti contenenti FGAS e gas ODS

| N° | FRUITORI | REFRIGERATORI ARIA/ACQUA MONOBLOCCO |
| --- | --- | --- |
|  |  | MARCA | UNITA' ESTERNA MONOBLOCCO | GAS REFRIGERANTE |
|  |  |  | FUNZ. | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA FRIG. W | TIPO | Q.TA' KG. | GWP | TON-CO2 EQUIV. | N° CONTROLLI F-GAS |
| 1 | SALA RIGHI | DAIKIN | S/F | EWAQ150DAYNN - 2 CIRCUITI | 4306717 | 152,00 | R410A | 46,00 | 2088 | 96 | 1 |
| 2 | UFF. NUOVO MOVIMENTO | AERMEC | S/F | AN101-7A - 1 CIRCUITO | 0710005248930003 | 27,40 | R407C | 8,70 | 1774 | 15,43 | 1 |

Climatizzatori  - Consistenza degli impianti contenenti FGAS e gas ODS

| N° | FRUITORI | DESCRIZIONE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARCA | N° U.I. | UNITA' ESTERNA | GAS REFRIGERANTE | POTENZA FRIG. in kW |
|  |  |  |  | FUNZ. | MODELLO | MATRICOLA | TIPO | GWP | Q.TA' KG. | TON-CO2 EQUIV. | CONTROLLI F-GAS |  |
| 1 | CED PIANO INTERRATO | DAIKIN | 1 | S/F | RZQG71L8Y1B + FAQ71CVEB + BRC1E52A | 2301299+E007105/2013 | R410A | 2088 | 2,90 | 6,06 | 1 | 6,80 |
| 2 | SALA MACCHINE CED PIANO RIALZATO | DAIKIN | 1 | S/F | RZQG71L7Y1B | 1200201/2012 | R410A | 2088 | 2,90 | 6,06 | 1 | 6,80 |
| 3 | SALA MACCHINE CED PIANO RIALZATO | RIELLO SPA | 1 | P/C | INVERTER 435SWN COD. 4016753 + WSI 435SN COD. 4016752 | 27097430265+27147421460 | R410A | 2088 | 0,87 | 1,82 | - | 3,50 |
| 4 | SALA MACCHINE CED PIANO RIALZATO | RIELLO SPA | 2 | P/C | MATRIX 365MXN COD. 4016515 + WSI 35XN COD.4016501 + WSI 20XN COD.4016520 | 27177163706+27170133241+27197170534 | R410A | 2088 | 1,65 | 3,45 | - | 6,30 |
| 5 | GARAGISTI | DAIKIN | 1 | P/C | RXS50F2V1B MONOSPLIT INV. | J031441 | R410A | 2088 | 1,50 | 3,13 | - | 5,00 |
| 6 | STANZA ADDITIVO LAVAGGIO | RIELLO SPA | 1 | P/C | ENERGY 435H SET COD. U.I. 4016206 + U.E. 4016207 MONO ON-OFF | - | R410A | 2088 | 1,35 | 2,82 | - | 4,00 |
| 7 | DISTRIBUTORE EXTRA | DAIKIN | 2 | P/C | MEY32GA7V1 U.E. MULTI ON/OFF R22 | 2213262 | R22 | 1700 | 1,40 | 2,38 | - | 3,95 |
| 8 | PALESTRA SOTTO SALA RIGHI | DAIKIN | 1 | S/F | RKS50F2V1B+FTKS50F2V1B MONOSPLIT INV. PARETE - S/F - 2007 | J004216+E001538 | R410A | 2088 | 1,50 | 3,132 | - | 5,00 |
| 9 | MENSA | DAIKIN | 3 | S/F | MA90CKV1 U.E. MULTI S/F ON/OFF | N.R. | R22 | 1700 | 3,70 | 6,29 | 1 | 9,00 |
| 10 | MAGAZZINO CARROZZERIA | RIELLO SPA | 2 | S/F | CDR 2X25 COD. 4010231 + 2xDSR25 COD.4010230 S/F 1999 | 97189902705 | R22 | 1700 | 2x0,70 | 2,38 | - | 2x2,1 |
| 11 | PORTINERIA GABBIOTTO - CLIMA 1 | AERMEC | 1 | P/C | CX240H VERS.00 U.E. + EX240M VERS.00 U.I. PARETE | 01065012540023+01125015350011 | R22 | 1700 | 2,200 | 3,74 | - | 2,48 |
| 12 | PORTINERIA GABBIOTTO - CLIMA 2 | RIELLO SPA | 1 | P/C | ENERGY 430H SET COD. U.I. 4016204+ U.E. 4016205 MONO ON-OFF | 17067000420+17164002161 | R410A | 2088 | 0,960 | 2,00 | - | 3,70 |
| 13 | CABINA BOX RADIO | RIELLO SPA | 1 | P/C | INVERTER 425SW COD. 4016751+ WSI 425SWN COD. 4016750 | 27097411480+27097400798 | R410A | 2088 | 0,870 | 1,82 | - | 2,50 |
| 14 | GALLERIA BASSA DEI MAGNANI | DAIKIN | 2 | S/F | 2 X FTXS35J2V1B N. 141492+141504/2012 + U.E. 3MKS50E3V1B | J013088 | R410A | 2088 | 2,000 | 4,18 | - | 2,60 |
| 15 | BIGLIETTERIA BIXIO - CLIMA 1 | RIELLO SPA | 1 | P/C | ENERGY 430H SET COD. U.I. 4016204 + U.E. 4016205 MONO ON-OFF | 17164003752 | R410A | 2088 | 0,960 | 2,00 | - | 3,70 |
| 16 | BIGLIETTERIA BIXIO - CLIMA 2 | RIELLO SPA | 2 | P/C | ENERGY 2X425H COD. 4016215 + U.I. EDS425H COD.4016214 | 17224000286 | R410A | 2088 | 1,66 | 3,47 | - | 2x2,65 |
| 17 | BIGLIETTERIA BIXIO - CLIMA 3 | FUJITSU | 2 | S/F | AOX18RWA | 1001634 | R22 | 1700 | 1,69 | 2,87 | - | N.R. |

La Tabella fornisce un quadro dei consumi degli ultimi anni (da libretti e dichiarazioni F-gas)-

| Anno | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantità gas aggiunta (Kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabella 3 – Consumi di gas refrigeranti

A bordo degli autobus e dei filobus è presente gas R134a utilizzato per il funzionamento degli impianti di condizionamento.  La Tabella  fornisce un quadro dei consumi degli ultimi anni.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bombole utilizzate | 29 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| Kg tot | 1160 | 920 | 880 | 0 | 1268 |
| GAS | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| GWP | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | 1508000 | 1196000 | 1144000 | 0 | 1648400 |
| Ton CO2 equiv. | 1508 | 1196 | 1144 | 0 | 1648 |

Tabella 4 – Consumi di gas refrigeranti bordo mezzi

## Antincendio e sicurezza

Tutte le sedi, laddove applicabile, sono in possesso di CPI (o SCIA secondo procedure).

La gestione degli estintori dei siti e degli autobus e dell’impianto antincendio del sito è affidata a ditta esterna che opera le verifiche semestrali e le revisioni periodiche e provvede all’aggiornamento dei registri antincendi.

Nelle sedi foranee non sono presenti impianti antincendio automatici né rilevatori di fumo.

Esistono i piani antincendio (procedura e squadre) per tutte le attività a rischio rivisti annualmente.

# FOrniture

## Aspetti contrattuali

Si ricorda che esistono limiti contrattuali definiti dai procedimenti di gara per i quali valgono le normative nazionali in materia di affidamento di incarico/appalto per Enti pubblici.

## Influenzabilità dei fornitori

La capacità d influenza di fornitori e appaltatori, oltre ad essere esercitata nei limiti delle responsabilità proprie, è esercita in soprattutto nell’ambito di gare di appalto specificando requisiti ambientali pertinenti l’oggetto di gara, inseriti nei capitolati tecnici, e in ogni caso inserendo criteri di qualifica che tengano conto di impegni e capacità gestionali degli aspetti ambientali (certificazione).

Diverso è invece per quanto riguarda TEP Service, società operante nel sito che esegue le manutenzioni, verso la quale sono eseguiti periodici audit di gestione ambientale.

# QUADRO VALUTAZIONE INCIDENTI, SITUAZIONI ANOMALE OCCORSE

Nel recente passato non si sono verificati incidenti ambientali significativi.

Si rimanda alla sezione Suolo per quanto riguarda gli aspetti di contaminazione.

# Sanzioni e/o reclami E/O danni ambientali

Non si sono mai verificati danni ambientali rilevanti né sono pervenute sanzioni dagli Enti di controllo.

# ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

## Criteri di valutazione

Nel corso del 2017 è stata rivista la modalità di valutazione degli aspetti ambientali per poter al meglio integrare gli elementi di rischio e di opportunità offerte dal Contesto organizzativo sotto il profilo ambientale.

Sono stati pertanto rivisti i criteri di valutazione degli aspetti ambientali secondo lo schema seguente:

|  |  | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rilevanza (Contesto Ambientale) | R | L’aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sul sito, a motivo delle quantità in gioco e/o della vulnerabilità specifica del sito. Sono presenti effetti ambientali simili concomitanti con altre attività simili svolte al'interno e/o limitrofe allo stabilimento. L'aspetto produce emissioni signifcative e/o impatti significativi a livello globale (effetto serra, eutrofizzazione, ozono, materie prime non rinnovabili) e generalmente di tipo pericolose. L'effetto ambientale può provocare ricadute effetti molto gravi sull'uomo e/o sull'ambiente, anche di carattere irreversibile. Accertata è la pericolosità delle sostanze emesse (teratogene, cancerogene, mutagene) | L’aspetto in esame produce effetti sul sito che risultano compatibili con le caratteristiche ambientali del sito sia in termini di quantità che in termini di estensione (impatto locale). In caso di concomitanza con altri impatti simili il contributo è ritenuto poco significativo. L'effetto ambientale può provocare ricadute sull'uomo e/o sull'ambiente giudicate reversibili. | L’aspetto in esame non produce effetti rintracciabili o esattamente individuabili sul sito, a motivo delle quantità in gioco e della sostanziale insensibilità del sito a tali effetti. Non esistono effetti sinergici con altri impatti simili. L'impatto è da ritenersi ragionevolmente trascurabile |
| Sensibilità territoriale (Contesto Territoriale) | S | Il territorio/ricettore ambientale è da considerarsi particolarmente vulnerabile (vicinanza aree protette o zone particolarmente delicate) Aspetto particolarmente coinvolgente risorse significative per l'ambiente circostante, e i corpi ricettori interessati (corsi d'acqua, corpi idrici, falde, suolo, sottosuolo, risorse naturali, atmosfera) Sono presenti corpi ricettori protetti, sotto tutela, o vincolati in area prossima (500 mt) | Il territorio /ricettore ambientale è da considerarsi poco sensibile in relazione alle sue caratteristiche intrinseche. Non sono presenti in area prossima corpi ricettori protetti, sotto tutela, o vincolati o per i quali sono stabilite condizioni di tutela particolari. | Territorio / ricettore ambientale risulta insensibile o adeguato ad accogliere l’impatto. Corpi ricettori sensibili sono in area vasta oltre i 3 km. |
| Adeguatezza gestionale, tecnico economica (Contesto organizzativo tecnico) | G | L’aspetto in esame risulta in modo inaccettabile al di sotto dei livelli standard del settore ed è migliorabile in modo determinante e ben individuato. Le attuali modalità di controllo sono ritenute insufficienti Le modalità di conduzione delle attività di sorveglianza e monitoraggio sono ritenute insufficienti | L’aspetto in esame risulta migliorabile in modo chiaramente individuato con interventi (tecnici o organizzativi) economicamente praticabili e rispondenti ai livelli standard del settore Le modalità di controllo oeprativo e di sorveglianza ambientale sono considerati sufficienti sebbene è possibile individuare puntuali margini di miglioramento Possibilità di cambiamenti tecnologici e gestionali per attenuare l'impatto ritenuti economicamente praticabili | L’aspetto in esame non risulta significativamente migliorabile, anche alla luce dei livelli standard del settore, mediante interventi economicamente praticabili. L’aspetto risulta sotto controllo per mezzo degli interventi tecnici e/o organizzativi applicati (es. manutenzione, controlli ispettivi, ecc..). Le attività di sorveglianza sono implementate regolarmente ed efficacemnte. Il controllo oeprativo e il sistema di sorveglianza e monitoraggio sono ritenuti adeguati ed efficaci. |
| Coinvolgimento parti interessate | C | L’aspetto in esame è oggetto di lamentele o contestazioni/contenziosi da parte di soggetti interni o esterni all’impresa Vi sono state verbali e/o sanzioni da parte degli Enti | L’aspetto in esame è stato oggetto di interessamento da parte di soggetti esterni o interni all’impresa, ma non di lamentele esplicite Attenzione particolare da parte di Enti comptenti e/o di Enti di controllo, senza però mai rilevare sanzioni e/o inadempienze | Nessun interessamento e lamentele circa l'aspetto in questione Nessun interessamento da parte degli Enti competenti e/o di controllo. Nessuna sanzione e/o verbale. |

| SIGNIFICATIVITA' IMPATTI DIRETTI/INDIRETTI |
| --- |
| RxSxGxC | > | 9 | Significativo |

Agli aspetti Ambientali, significativi sono associati fattori di rischio e di opportunità secondo lo schema seguente:

| FATTORI DI RISCHIO E OPPORTUNITA’ |  | Ambientali prestazionali (compreso Compliance) | Costi | Reputazionali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCHIO e OPPORTUNITA’ |  | A | C | R |

| RISCHIO | B | BASSA - le minacce determinate dal fattore di rischio sono trascurabili |
| --- | --- | --- |
|  | M | MEDIA - le minacce determinate dal fattore di rischio sono accettabili e comunque non pregiudicano Politica e raggiungimento degli obiettivi ambientali |
|  | A | ALTA - le minace determinate dal fattore di rischio sono inaccettabili; pregiudicano aspetti di Politica Ambientale |

| OPPORTUNITA’ | B | BASSA - opportunità che non comportano miglioramenti ambientali significativi e/o economicamente non sostenibili |
| --- | --- | --- |
|  | M | MEDIA - opportunità che facilitano il raggiungimento degli obiettivi ambientali |
|  | A | ALTA - opportunità che possono aumentare significativamente il valore "ambientale" dell’impresa |

Sulla base della significatività, dei rischi e delle opportunità sono identificate le misure di gestione e/o gli obiettivi di miglioramento aziendale.

Lo sviluppo della matrice di valutazione aspetti ambientali, rischi e opportunità e delle misure collegate è parte del sistema di gestione ambientale e disponibile presso il Servizio Ambientale di TEP.

# Footnotes

Volturata da SMTP e Rinnovata in data 17/12/2015 con prat. num. 13993

# Comments

Però questi consumi di carta sono esterni all’azienda, in quanto le stampe del materiale le fa una ditta esterna…

Manca numero della tabella

Quale area? Bisogna indicarlo, così non si capisce!!!!!!

Devo controllare, ma sulla rimessa di Busseto erano arrivate segnalazioni (non ricordo quando).

Presso la sede o in giro per la città (specificare)