RAPPORTO DI ANALISI AMBIENTALE

“Progettazione ed erogazione di servizi di: trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano con autobus e filobus (inclusa la gestione della rete filoviaria), noleggio da rimessa con conducente, rimessaggio. Indirizzo e controllo dei subconcessionari”

Data Marzo 2022

| Responsabilità | Nominativo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Autorizzato da: | p.i. Daniele Villani |  |

SOMMARIO

1.	Introduzione	3

1.1.	Premessa	3

1.2.	Definizioni	3

2.	Dati societari	4

3.	IL CONTESTO ORGANIZZATIVO	5

3.1.	Il Contesto Organizzativo interno ed esterno	5

3.2.	Il Contesto Organizzativo: siti e organizzazione	5

3.3.	Il Contesto Autorizzativo	8

4.	Personale	14

5.	PROCESSI: aspetti ambientali	15

5.1.	Identificazione degli aspetti ambientali	15

5.2.	Aspetti ambientali in condizioni normali	15

5.3.	Aspetti ambientali in condizioni anomale o di emergenza	17

5.4.	Attività svolte dai fornitori	19

6.	ASPETTI AMBIENTALI	21

6.1.	Energia	21

6.2.	Mobility manager	23

6.3.	Materiali	23

6.4.	Rifiuti	24

6.5.	Emissioni in atmosfera	26

6.6.	Acque e scarichi idrici	27

6.7.	Suolo e sottosuolo	29

6.1.	Emissioni sonore	30

6.2.	Emissioni elettromagnetiche	32

6.3.	Sostanze pericolose	32

6.4.	Antincendio e sicurezza	36

7.	FOrniture	36

7.1.	Aspetti contrattuali	36

7.2.	Influenzabilità dei fornitori	36

8.	QUADRO VALUTAZIONE INCIDENTI, SITUAZIONI ANOMALE OCCORSE	36

9.	Sanzioni e/o reclami E/O danni ambientali	36

10.	ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI	37

10.1.	Criteri di valutazione	37

# Introduzione

## Premessa

Il presente rapporto ha lo scopo di aggiornare la situazione esistente in Tep S.p.A. rispetto all’analisi ambientale e ai requisiti delle norme ISO  14001. Vengono esaminati gli aspetti ambientali e le procedure necessarie ad organizzare, sviluppare e mantenere il Sistema di Gestione Ambientale aziendale, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti della norma, delle leggi e norme vigenti e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Il Sistema di Gestione Ambientale di Tep ha per oggetto la

“Progettazione ed erogazione di servizi di: trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano con autobus e filobus (inclusa la gestione della rete filoviaria), noleggio da rimessa con conducente. Indirizzo e controllo dei subconcessionari”

Il Sistema di Gestione Ambientale è relativo a:

rete coperta dai servizi di trasporto gestiti da Tep;

deposito di Parma, via Taro 12, ad eccezione dell’area affidata a Tep Services;

biglietterie di Parma (Barriera Bixio e Stazione Ferroviaria).

Sono comprese nel sistema di gestione Ambientale le seguenti rimesse Foranee:

- Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Bosco Di Corniglio, Busseto, Calestano, Castelnovo Sotto, Felino, Fornovo, Langhirano, Medesano, Mezzano Inf., Roccabianca, San Secondo, Scurano, Traversetolo, Varano Marchesi e Salsomaggiore

Le rimesse sono gestite direttamente dalla sede di Parma per cui le attività sono comprese nel perimetro di certificazione.

Nel perimetro sono incluse anche le attività di manutenzione della linea aerea filoviaria gestite da Tep, ma non gli interventi di costruzione e ampliamento, che sono a carico di SMTP.

## Definizioni

- Sito: l’intero comprensorio di Parma, via Taro 12 e le singole rimesse foranee:

- Rete: l’insieme dei percorsi degli autobus che erogano i servizi di TPL, di noleggio con conducente e quelli scolastici.

- SMTP: è l'Agenzia per la programmazione, di proprietà di Comune e Provincia di Parma, che ha i seguenti compiti:

gestione e sviluppo del patrimonio infrastrutturale, di cui è proprietaria, funzionale all’esercizio del trasporto pubblico locale;

pianificazione e reperimento delle risorse finanziarie e gestione degli investimenti infrastrutturali;

progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata e dei servizi complementari per la mobilità (sosta, parcheggi, tecnologie di informazione e controllo);

gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi e il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio.

# Dati societari

| Ragione Sociale dell’Azienda | Tep S.p.A |
| --- | --- |
| Anno di costituzione dell’Azienda | 1948 – Costituita in S.p.A. nel 2001 |
| Settore di attività | Trasporto Pubblico Locale |
| Sede principale del SGA | Parma, Via Taro 12 |
| Rappresentante della Direzione | Ing. Davide Mezzadri |
| Sito | www.tep.pr.it |

# IL CONTESTO ORGANIZZATIVO

## Il Contesto Organizzativo interno ed esterno

L’organizzazione ha sviluppato un’analisi del proprio contesto organizzativo, includendo gli elementi di contesto sia esterno che interno che impatto sugli impegni e le politiche ambientali aziendali.

L’analisi del contesto, svolta con la collaborazione di tutto il team management aziendale, si ha considerato i seguenti fattori di contesto:

Contesto Esterno

- Politico, Culturale, Sociale

- Ambientale e Territoriale

- Normativo

- Scientifico e Tecnologico

- Macro Economico e di mercato

Contesto Interno

- Governance e struttura organizzativa

- Le politiche e gli obiettivi

- I risultati e gli aspetti economici

- Le capacità organizzative / risorse

- Gli aspetti di conformità giuridica

- Gli standard e i modelli organizzativi (procedure, prassi, flussi informativi)

- Le relazioni con le parti interessate

L’analisi del contesto è stata articolata mediante tecnica SWOT ed ha permesso di identificare elementi di Forza, di Debolezza, delle opportunità e delle minacce.

I risultati, oggetto di Riesame della Direzione, sono stati presi in carico per l’ulteriore sviluppo del sistema di gestione ambientale.

## Il Contesto Organizzativo: siti e organizzazione

### Sede e deposito di Parma

#### Descrizione sintetica e storia del sito

La sede dell’azienda è presso il deposito di Parma, in via Taro 12, ed è costituita da:

palazzina uffici;

piazzale;

aree di rifornimento;

aree coperte di stazionamento;

palazzina servizi.

Il deposito è stato costruito negli anni ’60 su un terreno agricolo. In periodi più recenti sono stati costruiti gli impianti di erogazione del metano, la palazzina servizi ed è stata ristrutturata l’area destinata all’officina.

Una parte del sito è assegnata in comodato d’uso a Tep Services s.r.l. che ha in affidamento i servizi di manutenzione dei mezzi.

Tutti gli immobili utilizzati da Tep sono posseduti da SMTP s.r.l. che li ha concessi a Tep con contratto di affitto.

#### Inquadramento amministrativo - urbanistico

La pianificazione urbanistica comunale è basata su:

il Piano Strutturale Comunale (PSC), che è lo strumento di pianificazione urbanistica generale, predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso

il Piano Operativo Comunale (POC), che è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti;

il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), che contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d’uso. Il Regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano.

#### Inquadramento geografico - territoriale

L’area si trova all’interno di un centro abitato ed è classificata come zona 5 – aree prevalentemente industriali.

Non sono presenti nelle immediate vicinanze linee aeree alta tensione né trasmettitori per telecomunicazioni e radiodiffusioni.

#### Inquadramento paesaggistico/storico/culturale

E’ presente, un vincolo cimiteriale sull’area del deposito.

### Rimesse foranee

Come anticipato al cap. 1, le rimesse foranee sono di proprietà di SMTP o terzi, e Tep ne è affittuaria nonché responsabile della gestione.

La tabella 1 del par. 3.3 sintetizza le caratteristiche di ogni rimessa e le attività che vi vengono svolte.

### Rete dei servizi

- Nell’area della città di Parma:

- Il servizio urbano della città di Parma comprende 15 linee a frequenza su una rete di circa 228 km strutturata in modo radiale. 8 linee effettuano servizio serale/notturno dalle 20 alle 24 (dalla Domenica al Giovedì) e dalle 20 alle 01:30 il Venerdì e il Sabato . Per una parte delle linee urbane (segnalate sulle paline di fermata) vengono messi in servizio solo gli autobus attrezzati al trasporto di utenti a ridotta capacità motoria, al fine di offrire a chi ne ha la necessità la possibilità di salire a bordo dei mezzi. I servizi urbani consentono anche i collegamenti con i parcheggi scambiatori, allo scopo di contenere i flussi di auto in entrata verso la città. Sono circa 2.200 le persone che giornalmente lasciano la propria auto in questi parcheggi.

- Nell’area della provincia di Parma e in collegamento con alcune località di province limitrofe:

- Il servizio extraurbano: comprende 81 linee ad orario su una rete di circa 1.972 km; Le linee extraurbane collegano tutta l’area della provincia sulle principali direttrici di traffico con la città di Parma e forniscono relazioni locali con i principali centri del territorio.

- Pronto Bus Extra: è un servizio a chiamata diurno attivo in alcuni Comuni della Provincia di Parma (Albareto, Bardi, Berceto, Borgotaro, Corniglio, Monchio, Palanzano e Varsi in modo differenziato nei diversi periodi dell'anno) con lo scopo di collegare località e frazioni difficilmente raggiungibili con i normali servizi di linea. I servizi, che sono prenotabili con una chiamata al numero 840 222 223, o collegandosi al sito di Tep www.tep.pr.it, hanno un'elevata valenza sociale in quanto permettono anche a chi abita in frazioni isolate di muoversi con il mezzo pubblico, per di più secondo percorsi e orari personalizzati.

- T-Bus: si configura come un servizio di linea, sugli stessi instradamenti e orari di alcuni percorsi a carattere locale, si effettua però su prenotazione da parte dell’utenza.

- Nel territorio provinciale ha rivestito grande importanza l’attivazione del servizio urbano di Fidenza che ha integrato il servizio di linea fisso con un servizio a chiamata, il Pronto Bus Fidenza. Il servizio, promosso da Tep in collaborazione con il Comune di Fidenza e la Provincia di Parma, prevede si possa chiedere di essere portati in bus in tutto il territorio comunale.

- Servizio di Turismo: Tep, operando nel campo della mobilità e del trasporto da lungo tempo, si propone di offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze di una popolazione che desidera migliorare la propria qualità di vita e dispone di flotta di mezzi dotati di tutti i comfort, una rosa di autisti selezionati che rispettano rigorosamente i turni di guida prescritti dalla legge e tutti i più elevati standard di sicurezza; Tep offre inoltre servizi di turismo accessibili a tutti, grazie al pullman Beulas da 63 posti, attrezzato per trasporto disabili.

- Servizio scolastico: l’Happy Bus è stato lanciato nel 2003, in collaborazione con l’Assessorato Mobilità e Ambiente e quello alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola del Comune di Parma. Per il suo carattere innovativo l’Happy Bus è stato nominato progetto pilota a livello nazionale. Si tratta di un servizio di qualità elevata, realizzato con mezzi ecologici a metano, appositamente allestiti; prevede l’arrivo del bus porta a porta, la presenza di accompagnatori specializzati lungo tutto il tragitto, la proiezione di filmati educativi a bordo, attività di educazione ambientale e stradale a cura degli assistenti a bordo.

Una parte dei servizi di TPL e del servizio scolastico sono affidati al Consorzio Parmabus. Il servizio è comunque svolto sotto uno stretto controllo da parte di Tep sull’operatività e sull’osservanza da parte dei sub affidatari consorziati in Parmabus di tutte le direttive prefissate.

## Il Contesto Autorizzativo

### Sito di Parma

I fabbricati del sito di Parma sono di proprietà di S.M.T.P. e ceduti in affitto (il 1/1/2001) a Tep S.p.A. che a sua volta subaffitta a Tep Service i locali utilizzati per le attività di manutenzione.

| ATTIVITA’ | Autorizzazioni, Licenze, Permessi, Certificazioni |
| --- | --- |
| Descrizione | Ottennio/ Invio (Data) | Ente | Scad. | Prescriz. |
| Ristrutturazione deposito per costruzione impianto di erogazione del metano (voltura a Tep della nuova licenza richiesta in data 25/08/2006) | 17/07/2008 | S.M.T.P. | Illimitata | Nessuna |
| Costruzione palazzina uffici e ristrutturazione officina (permesso a costruire a S.M.T.P.) | 30/12/2005 | Comune di Parma | Illimitata | Nessuna |
| Certificato conformità edilizia e agibilità palazzina uffici e ristrutturazione officina (a S.M.T.P.) | 30/09/2009 | Comune di Parma | Illimitata | Nessuna |
| Sottostazioni filovia | Di proprietà di SMTP Dispongono di regolari autorizzazioni |
| Allacciamento acqua potabile | 1969 | IRETI | N/A | Nessuna |
| Concessione Pozzo Roccabianca | Det. Num. 15693 (13/10/2005) | Regione EMR | 30 anni |  |
| Sede di Parma – Autorizzazione Scarichi acque industriali | AUA - DET-AMB-2017-1644 28/03/2017 | Provincia di Parma | 15 Anni | Analisi periodiche |
| Rimessa di Bedonia – Autorizzazione Scarichi acque industriali | AUA DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017 | Unione Comuni Val di Taro | 15 Anni | Analisi periodiche |
| Conformità impianti termici (S.M.T.P.) | Uffici e palazzina: eliminata nel 2017 la Caldaia Nuovi impianti rimessa/officina/gommista e officina/carrozzeria 14/10/08 | Terme idraulica | Illimitata | Nessuna |
| Sede Parma – Autorizzazione Emissioni in atmosfera | AUA - DET-AMB-2017-1644 28/03/2017 | Provincia di Parma | Marzo 2032 | Analisi periodiche |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi (impianto di erogazione del metano) | CPI prat. num. 22289 | VV.F. | 25/10/2022 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi (gruppo elettrogeno) | SCIA prat. num. 6628 | VV.F. | 7/10/2026 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi – Gruppo Elettrogeno | Prat. num. 6628 SCIA | VV.F. | 7/10/2026 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa Centrale e Centrali Termiche | Prat. num. 6628 Rinnovo | VV.F. | 7/10/2026 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi – Officina, Carrozzeria e Centrale Termica (TEP Services) | Prat. num. 6628 Progetto approvato per modifiche – lavori in corso | VV.F. | 7/10/2026 | manutenzione |
| Sede Parma Certificato di Prevenzione Incendi (distributori gasolio) | Prat. num. 20454 | VV.F. | 7/10/2026 | manutenzione |
| Sede Bedonia Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa, distributore e Centrale termica att. 75.1.A; 13.3.C; 74.1.A (ultimo rinnovo gennaio 2019) | Prat. num. 8616 | VV.F. | 18/01/2024 | manutenzione |
| Sede Traversetolo Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24303 | VV.F. | 06/08/2025 | manutenzione |
| Sede Calestano Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24222 | VV.F. | 05/03/2025 | manutenzione |
| Sede Busseto Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24204 | VV.F. | 05/03/2025 | manutenzione |
| Sede Fornovo Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24258 | VV.F. | 30/04/2025 | manutenzione |
| Sede Medesano Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 20272 | VV.F. | 05/08/2025 | manutenzione |
| Sede Roccabianca Certificato di Prevenzione Incendi – Autorimessa att. 75.1.A | Prat. num. 24238 | VV.F. | 06/08/2025 | manutenzione |
| Deposito di San Secondo Parmense – SCIA per attività di Categoria A | Pratica non censita | VV.F. | 22/09/2026 | manutenzione |

### Servizi di trasporto

Tep dispone di tutte le autorizzazioni necessarie e adempie alle prescrizioni relative all’esercizio del servizio di trasporto tra cui le più significative sono costituite da:

Nomina di direttori di esercizio (TPL e linee filoviarie) in possesso di abilitazione secondo quanto previsto dal DM 15/03/93 e s.m.i.;

Omologazione dei mezzi utilizzati;

Revisioni periodiche di ciascun mezzo;

Manutenzioni periodiche della rete filoviaria.

In aggiunta, per gli autobus di turismo, Tep è dotata di:

licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi;

requisiti previsti dalla legge 11 agosto 2003, n° 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;

autorizzazioni USTIF per l’esercizio filoviario (l’impianto originale è del 1953). Gli impianti sono di proprietà S.M.T.P., a cui competono anche gli ampliamenti (progetti e lavori) e le manutenzioni straordinarie. È compito di Tep assicurare la manutenzione ordinaria, richiedere eventuali manutenzioni straordinarie e pagare l’affitto per l’utilizzo della rete.

Dal 2012 tutti i capitolati di gara sono sviluppati nel rispetto del D. L.gs 24 del 03/03/2011 (emissioni e consumi nella vita del mezzo): si ipotizzano 20 anni di vita con percorrenza di 40.000 km e limiti di emissioni e consumi calcolati secondo quanto previsto dal D. Lgs. suddetto. Si tratta di una norma di legge che si presta a diverse interpretazioni: TEP ha provveduto a confrontare la propria con quella di altre aziende per giungere a capitolati che garantiscano il pieno rispetto della norma.

### Rimesse foranee

Le rimesse foranee sono siti esterni distribuiti sul territorio di competenza di TEP dove i mezzi vengono ricoverati al termine del servizio.

Sono tipicamente spazi chiusi e/o aperti (piazzale) che svolgono essenzialmente funzione di parcheggio temporaneo mezzi.

Dimensione e condizioni delle rimesse sono diversificate in relazione al numero di mezzi che devono accogliere.

Nelle rimesse non sono svolte attività di tipo operativo (manutenzione mezzi) e di rifornimento mezzi.

La proprietà delle rimesse è, nella maggior parte dei casi, di SMTP o di privati che forniscono lo spazio in locazione a TEP.

SMTP ha predisposto, per ciascun deposito, schede riassuntive della storia e della situazione dal punto di vista autorizzativo. Ad oggi, sono disponibili le schede preliminari di Bardi, Bedonia, Bore, Busseto, Calestano, Castelnuovo di Sotto, Corniglio, Felino, Fornovo, Medesano, Mezzani Inferiore, Roccabianca e Traversetolo.

In alcune rimesse è richiesto il Certificato Prevenzione Incendi.

Il quadro di sintesi è riportato nei paragrafi precedenti.

Ad oggi tutte le rimesse hanno CPI in corso di validità.

| Luogo | Anno costr./ autorizz. | Posti | Copertura | Amianto | Superficie | Proprietà | Sala autisti/ufficio | Servizi igienici | Distribuz. Carburanti | Piccole manutenzioni e/o cambio olio | Impianti termici | Lavaggio | CPI | Serbatoi interrati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARDI | 1986 | 8 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BEDONIA | 1988 | 16 | SI | NO | > 1000 m2 | Smtp SpA | SI | SI | SI | NO | SI | Idropulitrice | SI | Ok |
| BERCETO | 2012 | 6 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BORE | 1990 | 4 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BOSCO DI CORNIGLIO | 1986 | 2 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BUSSETO | 1993 | 6 | SI | NO | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| CALESTANO | 2000 | 6 | SI | NO | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| CASTELNOVO SOTTO | 1980 | 4 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FELINO | 1950 | 4 | SI | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | NO | Chimico | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FORNOVO | 1968 | 6 | SI | NO | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| LANGHIRANO | 2006 | 12 | NO | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MEDESANO | 1982 | 4 | SI | SI | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| MEZZANO INF. (via Paolo Borsellino nuovo) | 2019 | 6 | NO | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ROCCABIANCA | 1979 | 6 | SI | NO | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| SALSOMAGGIORE | 2006 | 10 | NO | NO | < 300 m2 | Smtp SpA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SAN SECONDO PARMENSE | Ante 1990 | 8 | SI | SI | 300 - 1000 m2 | Privato | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI (in corso) | NO |
| SCURANO | Ante 1990 | 2 | SI | NO | < 300 m2 | Capacchi - Banzi | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TRAVERSETOLO | 1992 | 6 | SI | SI | 300 - 1000 m2 | Smtp SpA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| VARANO MARCHESI | Ante 1990 | 1 | SI | NO | < 300 m2 | Delfi V. e G. | NO | Chimico | NO | NO | NO | NO | NO | NO |

Tabella 1 - Quadro rimesse foranee e relative attività

# Personale

I dati relativi alla forza del personale sono presentati nel Manuale Integrato.

Gli orari di lavoro del personale, secondo le attività, sono individuabili come segue:

Personale impiegatizio: l’orario tipico è di 38 ore per 5 giorni settimanali;

Coordinatori e Operatori d’Esercizio e Verificatori Titoli di Viaggio: 3 turni per 7 giorni settimanali per assicurare la copertura del servizio;

Addetti e Collaboratori all’Esercizio: 3 turni per 7 giorni settimanali;

Autisti di deposito: 3 turni per 7 giorni settimanali per assicurare la copertura del servizio.

# PROCESSI: aspetti ambientali

## Identificazione degli aspetti ambientali

Di seguito sono catalogati gli aspetti ambientali pertinenti le attività dei processi svolti da TEP SPA.

## Aspetti ambientali in condizioni normali

### Deposito e uffici

Le attività si svolgono presso gli uffici, le biglietterie e la centrale operativa.

| ELENCO ATTIVITA’ | INPUT | OUTPUT | Impianti/aree |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività ufficio ordinarie | Carta, prodotti informatici, prodotti per ufficio, plastica | Rifiuti solidi urbani e assimilabili Saltuariamente: rifiuti speciali (pericolosi e non) (es.: apparecchiature dismesse) | Uffici |
|  | Acqua (servizi sanitari) | Acque reflue urbane | Impianti sanitari, servizi igienici, fognature e depuratore |
| Pulizie locali e deposito | Acqua Detersivi | Acque reflue Rifiuti | Uffici Impianti sanitari, fognature e depuratore |
| Pulizia mezzi | Acqua Prodotti chimici detergenti | Rifiuti solidi urbani Consumo di acqua Acque reflue di processo | Piazzale |
| Illuminazione e forza motrice | Energia elettrica Gasolio per gruppo generatore impianto antincendio (in caso di mancanza di energia elettrica con impianto attivo per prove periodiche) Lampade per illuminazione | Consumo energia elettrica Consumo gasolio e emissioni in aria per energia elettrica prodotta da gruppo elettrogeno Rifiuti | Gruppo elettrogeno Cabina trasformazione Impianto elettrico |
| Fotocopiatura e stampe | Toner e cartucce | Toner: recuperati da ditta specializzata | Uffici |
| Riscaldamento | Metano, Energia elettrica (pompa di calore presso la sede) | Emissioni in aria Circolazione aria negli edifici Consumo di energia elettrica | Impianti termici |
| Condizionamento | Energia elettrica Ventilconvettori | Consumo di energia elettrica | Condizionatori |
| Spostamenti personale con mezzi aziendali | Automezzi Carburante | Emissioni in aria | Piazzale Rete servizi |
| Manutenzione attrezzature e impianti | Ricambi | Rifiuti | Impianti termici e di condizionamento Apparecchiature informatiche Impianti di rifornimento Scarichi e depuratore |
| Rabbocco dei fluidi permanenti | Olio lubrificante e fluidi refrigeranti | Emissioni in atmosfera Sversamenti | Piazzale: area di rifornimento |
| Rifornimento e movimentazione mezzi | Carburante Energia elettrica | Consumo di carburante ed energia elettrica Emissioni in aria | Deposito |

### Rete dei servizi

| ELENCO ATTIVITA’ | INPUT | OUTPUT | Impianto/Area |
| --- | --- | --- | --- |
| Rifornimento veicoli | Carburante (gasolio, metano) | Emissioni in atmosfera Emissioni sonore | Aree di rifornimento |
| Circolazione dei veicoli |  |  | Rete viaria |
| Circolazione dei filobus | Energia elettrica | Consumo energia elettrica | Rete filoviaria |
| Manutenzione rete filoviaria | Materiali | Rifiuti | Rete filoviaria Sottostazioni |

### Attività di manutenzione

Le attività di manutenzione sono svolte da Tep Services che opera come fornitore esterno tenuto sotto stretto controllo da Tep.

## Aspetti ambientali in condizioni anomale o di emergenza

| ATTIVITA’/EVENTO | CONSEGUENZE | TIPO | ASPETTO AMBIENTALE | LUOGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vari | Incendio | E | Emissioni in aria Inquinamento acque e suolo Rifiuti | Uffici/depositi Rete |
| Incidenti | Danni ai mezzi Incendi Sversamenti | E | Sversamento liquidi inquinanti (olio, gasolio, liquido antigelo) Emissioni incontrollate in atmosfera a seguito di incendio Produzione di rifiuti Consumo di materiali per la riparazione | Depositi Rete |
| Rottura/sversamento durante il rifornimento veicoli a gasolio | Sversamento Rischio incendi | E | Produzione di rifiuti Sversamento nella rete fognaria | Depositi Parma e Bedonia (impianti rifornimento) |
| Rottura/perdite durante il rifornimento veicoli a metano | Fughe di gas metano Rischio incendio | E | Emissioni incontrollate in atmosfera | Deposito Parma (impianto rifornimento) |
| Automezzi con guasti/difetti | Perdite olio/gasolio | A | Inquinamento acque e suolo | Depositi Rete |
| Perdite impianto metano | Fughe di gas metano Rischio esplosioni | A | Emissioni incontrollate in atmosfera | Depositi Parma e Bedonia |
| Incidente/rottura durante rifornimento serbatoi gasolio | Sversamento | E | Produzione di rifiuti Sversamento nella rete fognaria | Deposito (prossimità cisterne) |
| Scariche elettriche atmosferiche | Cortocircuito/incendio Fulminazioni Crolli | E | Emissioni in aria Rifiuti Sicurezza personale Danni ad edifici, impianti e mezzi | Uffici/depositi Rete filoviaria Sottostazioni |
| Mancanza energia elettrica impianto antincendio | Attivazione gruppo elettrogeno | A | Emissioni in aria Consumo gasolio | Uffici/deposito Parma |
| Perdita cisterna e/o raccordi/motore gruppo elettrogeno | Spandimento gasolio | E | Contaminazione terreno Rifiuti | Gruppo elettrogeno Parma |
| Perdita batterie gruppo elettrogeno | Spandimento liquidi | E | Contaminazione terreno Rifiuti |  |
| Serbatoi interrati gasolio per rifornimento | Perdite/trafilamenti | E | Inquinamento suolo | Depositi Parma e Bedonia |
| Guasti automezzi | Spandimenti olio e/o carburante Sversamento su terreno o in rete raccolta acque Rottura/sostituzione parti | E | Inquinamento suolo e acque Rifiuti | Depositi Rete |
| Guasti/rotture a impianti idrosanitari | Scarichi non a norma | A | Inquinamento acque | Depositi Biglietterie |
| Versamento sostanze pericolose in impianti idrosanitari | Sversamenti negli impianti sanitari di sostanze pericolose | E | Inquinamento acque |  |
| Malfunzionamento depuratore | Scarichi non controllati | A | Superamento limiti scarichi | Impianti depurazione Parma e Bedonia |
| Guasti ad impianti di condizionamento e manutenzioni | Spillamenti di gas | E | Impatto su atmosfera | Uffici Parma Biglietterie Mezzi di trasporto |
| Rete filoviaria a sottostazioni | Guasti agli impianti fissi | A | Rifiuti Emissioni in atmosfera | Rete filoviaria e sottostazioni |
| Rete filoviaria e sottostazioni | Guasti alla linea aerea | E | Rifiuti Emissioni in atmosfera | Rete filoviaria e sottostazioni |

## Attività svolte dai fornitori

Le principali attività svolte dai fornitori riguardano la manutenzione dei mezzi, degli impianti e delle infrastrutture.

### Condizioni normali

| ATTIVITA’/ EVENTI | INPUT | ATTORE | OUTPUT | Impianto/Area |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenzione autobus e filobus | Ricambi Lubrificanti Carburanti | Tep Services | Rifiuti Emissioni in atmosfera | Area deposito affittata da Tep Services |
| Manutenzione linea filoviaria e sottostazioni | Materiali Consumi (movimento mezzi) | Fornitori | Rifiuti Emissioni in atmosfera | Rete filoviaria |
| Pulizia locali uffici | Acqua, detersivi | Appaltatore | Rifiuti solidi urbani Acque reflue | Uffici/Depositi Biglietterie |
| Pulizia autoveicoli | Detersivi Acqua | Appaltatore | Rifiuti (presso officine esterne) Scarichi acque | Depositi |
| Rifornimento carburante | Gasolio Metano | Appaltatore | Gasolio | Depositi Parma e Bedonia |
| Erogazione servizio | Carburanti | Parmabus Altri subconcessionari | Consumo risorse naturali Emissioni in atmosfera | Rete |

### Condizioni anomale o di emergenza

| ATTIVITA’/EVENTO | CONSEGUENZE | TIPO | ASPETTO AMBIENTALE | LUOGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vari | Incendio materiali e prodotti di proprietà dei fornitori | E | Emissioni in aria Inquinamento acque e suolo Rifiuti | Deposito Rete |
| Incidenti a mezzi dei subconcessionari | Danni ai mezzi Incendi Sversamenti | E | Sversamento liquidi inquinanti (olio, gasolio, liquido antigelo) Emissioni incontrollate in atmosfera a seguito di incendio Produzione di rifiuti Consumo di materiali per la riparazione | Deposito Rete |
| Automezzi con guasti/difetti | Perdite olio/gasolio | A | Inquinamento acque e suolo | Rete |
| Versamento sostanze pericolose in impianti idrosanitari | Sversamenti negli impianti sanitari di sostanze pericolose | E | Inquinamento acque | Uffici Deposito |

# ASPETTI AMBIENTALI

## Energia

I consumi energetici di Tep si possono suddividere in due categorie:

- “diretti”: l’azienda produce direttamente energia attraverso l’acquisto di combustibili

- “indiretti”: l’azienda acquista energia prodotta da altri, come nel caso di energia elettrica acquistata da produttori/distributori oppure acquista prodotti/servizi che richiedono consumi energetici (es.: trasporto di gasolio per autotrazione).

Non disponendo di propri generatori di energia, tutti i consumi energetici diretti di Tep derivano dall’acquisto di combustibile che è rappresentato da:

- gasolio e metano per gli autobus e gli automezzi di servizio riforniti dagli impianti interni. A questi vanno aggiunti i consumi del gruppo elettrogeno, che, essendo attivato raramente, sono trascurabili;

- rifornimenti di gasolio presso pompe esterne, nel caso di noleggi che richiedano rifornimento al di fuori delle sedi aziendali e della rimessa di Bedonia che detiene mezzi che svolgono turni che non includono il passaggio dal deposito di Parma;

- riscaldamento dei locali aziendali (metano, energia elettrica).

I consumi energetici di tipo indiretto sono relativi a:

- energia elettrica, acquistata da fornitore energia elettrica e utilizzata per:

- alimentazione dei filobus;

- illuminazione e usi industriali. All’interno di questa voce sono compresi anche i consumi sia di Tep Services sia delle ditte che operano presso le sedi Tep (es.: ditte che assicurano la pulizia dei locali e dei mezzi, fornitori vari, ecc…);

- consumi dei subconcessionari e dei soci di Parmabus a cui sono affidati servizi di trasporto erogati con autobus propri;

- consumi degli autobus di proprietà di Tep riforniti dai subconcessionari.

Non sono state conteggiati, in quanto non rilevanti:

- i consumi delle officine esterne che forniscono servizi di manutenzione degli autobus;

- i trasporti di materiali e liquidi (diversi dal gasolio) effettuati da organizzazioni terze e quindi riconducibili a consumi indiretti, che sono trascurabili.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, contribuiscono al consumo energetico per il riscaldamento le seguenti apparecchiature di proprietà di S.M.T.P.:

| Ubicazione | Area Riscaldata | Marca | Potenza Nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| Deposito Via Taro | Palazzina Movimentazione | Viessman | 44,6 Kw |
| Deposito Via Taro | Servizi Aziendali e Mensa | Riello | 890 Kw |
| Deposito Via Taro | Officina | Biklim | 814 Kw |
| Deposito Via Taro | Gommista | CMI | 305,8 Kw |
| Deposito Bedonia | Uffici | Ferroli | 153 Kw |
| Barriera Bixio | Biglietteria | Immergas | 25 Kw |

Per quanto riguarda la Palazzina uffici di TEP nel 2017 è stato completato il progetto di ristrutturazione degli impianti (eliminata la caldaia a metano e inseriti sistemi a pompa di calore ad alta efficienza energetica) e sono state installati sistemi di coibentazione delle superfici disperdenti (cappotto).

| Ubicazione | Area Riscaldata | Marca | Potenza Nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| Deposito Via Taro | Uffici (lato est e lato ovest) | VRF | 90 + 76,5 Kw |

Per quanto riguarda l’approvvigionamento elettrico sono presenti 6 utenze in media tensione (15 kV) (che collegano le 5 sottostazioni della linea filoviaria e il deposito) e circa 70 in bassa tensione (comprendono anche i punti di alimentazione delle paline intelligenti) di cui solo 7 a 380 V.

Presso il deposito di via Taro è presente un generatore di corrente, della potenza di 250 kVA, che serve ad assicurare la continuità dell’alimentazione dell’impianto antincendio e delle principali utenze.

I consumi elettrici più rilevanti (es.: filobus, Tep Services) sono tenuti sotto controllo a mezzo lettura mensile dei contatori.

La Tabella 2 presenta l’andamento dei consumi energetici negli anni dal 2016 al 2021 sia in valori assoluti che come rapporto fra i Km di servizio prodotto dai mezzi Tep ed i relativi consumi.

E’ evidente come il maggior consumo energetico è dovuto al trasporto.

| Consumi in GJ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trazione a gasolio | 114.289 | 121.133 | 99.649 | 110.579 |
| Trazione a metano | 76.616 | 71.460 | 66.127 | 75.513 |
| Trazione Elettrica filobus e autobus bimodali | 6.337 | 5.623 | 5.596 | 4.916 |
| Totale Consumo energetico per la circolazione dei mezzi (GJ) (Tep + Tep Services) | 234.666 | 235.649 | 209.029 | 209.265 |
| Metano e gasolio per altri usi (automezzi di servizio, riscaldamento, ecc.) | 10.315 | 9.544 | 8.199 | 11.814 |
| Energia elettrica per altri usi (Tep Services, macchinari, impianti e uffici) | 4.919 | 4.675 | 4.623 | 4.916 |
| Altri consumi di terzi (trasporto carburanti) | 213 | 205 | 196 | * |
| Totale Consumo energetico per altri usi | 15.448 | 14.423 | 13.018 | 16.730 |

* Dal 2021 il dato non viene più inserito in quanto non rilevato.

Tabella 2 – Consumi energetici

I consumi energetici della trazione rappresentano circa il 95% dell’insieme dei consumi energetici.

Di questi consumi circa il 50% è assicurato da fonti di energia a minor impatto ambientale quali sono il metano e l’energia elettrica.

Nel periodo di osservazione i consumi energetici si mantengono sostanzialmente costanti.

Per quanto riguarda invece gli altri usi energetici i valori si mantengono stazionari e strettamente correlati alle stagionalità e alle condizioni climatiche (inverni più freddi ed estati più calde)

Si ricorda inoltre che è stato identificato e nominato l’Energy Manager che ha provveduto alla comunicazione annuale a FIRE e sono state eseguite le Diagnosi Energetiche (ultima comunicazione eseguita al portale in data 29/10/2020).

## Mobility manager

Nel 2003 è stato nominato il Mobility Manager.

E’ da tempo in corso un progetto di mobilità per lo studio del Piano Spostamento Casa Lavoro guidato dal Comune di Parma che coinvolge diverse realtà industriali del territorio comunale che però procede a rilento.

## Materiali

Riferendosi alle attività di gestione (uffici) i principali consumi sono rappresentati da carta e toner che complessivamente non risultano però rilevanti.

I consumi di carta sono rappresentati principalmente dalle stampe di materiale promozionale e a supporto del servizio (orari del servizio, Carta della Mobilità, materiale informativo utenti). Le stampe sono eseguite da ditte aziende esterne.

Per quanto riguarda invece le attività di servizio (Trasporto) i consumi sono riferiti a ricambi e lubrificanti che però sono totalmente a carico di Tep Services con difficile quantificazione dei volumi e delle quantità.

## Rifiuti

In generale le tipologie di rifiuti presenti sono di tipo urbano e, per la sede di via Taro, di tipo industriale dovuti principalmente alle attività di lavaggio e trattamento acque di scarico (fanghi e trattamento acque di prima pioggia, disoleatori, degrassatori (mensa), fosse settiche).

Nelle rimesse foranee, non svolgendosi attività e lavorazioni, sono prodotti solo rifiuti urbani raccolti dai servizi locali di igiene urbana.

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione mezzi sono gestiti direttamente e in autonomia dal produttore TEP Services (oli esausti, parti motori, filtri, rifiuti di officina).

Le modalità di gestione delle registrazioni delle movimentazioni dei rifiuti sono svolte in linea con quanto previsto dalle norme di riferimento. In particolare sono disponibili i registri di C/S e i Formulari di trasporto, viene predisposto annualmente il MUD.

Non è applicabile l’iscrizione al CONAI in quanto non sono prodotti imballi e né sono importati prodotti imballati.

Considerata la quantità e la frequenza di rifiuti pericolosi prodotti non è necessaria la nomina del consulente ADR.

Nel corso del 2021 sono stati smaltiti veicoli fuori uso per un equivalente di circa 436 ton.

Nella tabella di seguito viene riportato l’andamento dei rifiuti nel periodo 2017-2021.

* sono esclusi dal calcolo i veicoli fuori uso

L’andamento del 2021 è sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti, con una leggera riduzione rispetto al periodo pre Covid.

## Emissioni in atmosfera

Le emissioni gassose in atmosfera di Tep sono di tipo:

- diretto, dovuto al funzionamento dei mezzi di trasporto (autobus)

- diretto dovuto agli impianti di riscaldamento, alle perdite degli impianti di condizionamento fissi e a bordo dei mezzi, e le emissioni dirette, peraltro molto limitate, dovuto alle attività di piccole manutenzioni dell'officina di presente in sede Via Taro

- indiretto, cioè emesse da terzi, di cui le più rilevanti sono rappresentate da:

produzione dell’energia elettrica impiegata per usi industriali, per il condizionamento degli edifici e per l’illuminazione degli impianti e alle emissioni dei subaffidatari.

emissioni dei subaffidatari che erogano servizi di trasporto per conto di Tep;

emissioni per il trasporto del carburante dalle raffinerie alla sede di Tep.

### Le emissioni dei Mezzi

Nel corso degli anni l’attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale è dimostrata dall’evoluzione della composizione del parco mezzi che via via è stato rinnovato introducendo mezzi di trasporto a più alta qualità ambientale.

Composizione Classe Ambientale Parco mezzi TEP SPA

Ad oggi non sono più presenti classi Euro 0 ed Euro 1; la classe Euro 2 è scesa a 1,2% con una costante diminuzione registrata negli ultimi 4 anni.

Più del 65% dei mezzi è compreso nelle classi Euro3, Euro4, Euro 5 e Euro 6 con un significativo aumento di quest’ultima e infine la parte rimanente, circa il 33%, completamente elettrici. Numeri che letti nella loro completezza riflettono l’impegno aziendale verso una mobilità più sostenibile.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Età media del parco mezzi | 11,52 | 11,44 | 10,19 | 9,97 |

Il percorso di rinnovo ha prodotto una importante diminuzione dell’età media del parco mezzi che si è ridotta del 11% in due solo anno.

Quindi ad oggi ci troviamo un una situazione di un parco mezzo con età media più bassa e nello stesso tempo con una distribuzione nelle classi di qualità ambientale migliore.

Manutenzioni e revisioni degli autobus sono effettuate con regolarità: è compito di Tep Services preparare l’autobus effettuando i controlli necessari a garantire il superamento della verifica di revisione. Non sono mai emersi problemi sulle emissioni.

### Le emissioni della sede di via Taro

Nella sede sono presenti camini per l’aspirazione di emissioni da piccole attività di manutenzioni (1 punti di emissione da piccole saldature, 1 emissione da aspirazione scarico filobus).

Gli inquinanti presenti sono polveri e sostanze di saldatura.

Le emissioni sono disciplinate da AUA (ultimo aggiornamento DET-AMB-2017-1644 del 28/3/2017).

Sono previste regolari misure di qualità delle emissioni, di controllo ed ispezione degli impianti di aspirazione ed abbattimento, e di monitoraggio dei fattori emissivi.

Tutte queste informazioni sono regolarmente registrate sul Registro Impianto.

Per quanto riguarda gli impianti termici, di proprietà di S.M.T.P., sono regolarmente svolte le verifiche periodiche previste dalla legge, effettuate dal Terzo Responsabile.

## Acque e scarichi idrici

### Sede di Parma e biglietterie

Uso dell’acqua

L’acqua viene utilizzata per:

- uso industriale: impianto di lavaggio automezzi, lavaggio pezzi meccanici con idropulitrice, usi accessori nei reparti di officina;

- uso domestico negli uffici, nelle biglietterie, nei locali adibiti al personale e nella mensa.

L’acqua proviene da acquedotto e l’impatto sull’ecosistema non è significativo in quanto il prelievo rappresenta una quota trascurabile di quello complessivo delle aree ove insistono le sedi di Tep. Non esistono, inoltre, in tali zone problemi di approvvigionamento delle acque né di impatti rilevanti sull’habitat.

Di seguito si riportano i consumi idrici registrati nel corso degli ultimi anni:

Tabella  – Andamento consumi delle acque

L’andamento altalenante negli anni è da riferirsi alle diverse situazioni climatiche ed al diverso numero di km prodotti che fanno si che si lavino conseguentemente più o meno i mezzi.

Gli scarichi dei depositi

Gli scarichi del deposito di Via Taro sono così suddivisi:

| Denominazione | Descrizione | Recapito | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Acque reflue palazzina uffici, officina, rimessa, palazzina servizi Acque meteoriche degli edifici e del piazzale dell’area all’interno degli edifici | Fognatura |  |
| S1 | Acque reflue industriali di lavaggio e domestiche Acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, | Acque superficiali - canale Cinghio- | Limite scarico 15.000 mc/anno, con portata massima di 0,45 mc/s (portata massima delle tubazioni, che quindi garantiscono il rispetto del limite). |
| S2 | scarico in eccedenza a seguito di picchi di portata (generati normalmente da forti piogge) per lo scarico S1 | Acque superficiali - cavo Baganzale e di qui al torrente Baganza | Limite scarico 7.000 mc/anno, con portata massima di 0,26 mc/s. |

Gli scarichi N1, S1 e S2 sono autorizzati e disciplinati da specifica autorizzazione contenuta nell’AUA DET-AMB-2017-1644 del 28/3/2017, in corso di validità.

L’autorizzazione richiede il controllo periodico della qualità e la gestione controllata degli impianti di trattamento.

Per il rispetto delle prescrizioni è previsto un autocontrollo all’anno per la verifica dei parametri previsti dall’Autorizzazione stessa.

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento TEP ha affidato mediante apposito contratto la gestione degli impianti (sorveglianza, controllo e pulizia) a ditta specializzata seguendo le procedure di gara previste dalla normativa di riferimento.

### Rimesse foranee

Gli scarichi di tutte le rimesse foranee sono assimilabili a domestici, ad eccezione di quelli del deposito di Bedonia, per il quale è disponibile autorizzazione AUA DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017 (scarico di acque di dilavamento in pubblica fognatura). L’AUA richiede la predisposizione di un pozzetto che SMTP prevede di completare nl corso del 2018.

## Suolo e sottosuolo

Il deposito di Parma è asfaltato ad eccezione di alcune aree con autobloccanti posati su base di cemento.

Non sono svolte attività di deposito e/o lavorazioni su superfici non pavimentate e protette.

Nel sito sono presenti i seguenti serbatoi interrati, di proprietà S.M.T.P., la cui responsabilità di gestione è affidata a Tep, regolarmente ispezionati e verificati.

I serbatoi sono destinati a:

| FORNO VERNICIATURA - SEDE - PROVA TENUTA (senza doppia camera) |  | DISMESSO |
| --- | --- | --- |
| DISTRIBUTORE GASOLIO PV98906- SEDE - PROVA FUNZIONAMENTO SISTEMA ANTIPERDITE (con doppia camera) |  | Verifica tenuta effettuata in data 24/09/2021 |
| DISTRIBUTORE GASOLIO (2x12mc) - BEDONIA - PROVA TENUTA (senza doppia camera) |  | DISMESSO |

## Emissioni sonore

L’area del Deposito “I° Maggio” è stata classificata dal Comune di Parma, con variante n° 161 del 13/10/2009. Il sito si trova zona ambientale 5, con limiti di emissione di 70 dB diurni e 60 notturni.

La valutazione degli aspetti di impatto acustico è stata oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento AUA (relazione del maggio 2015).

L’ultima valutazione di impatto acustico non ha evidenziato criticità così come indicato e confermato nell’ambito dell’AUA (DET-AMB-2017-1644 del 28/3/2017).

Non sono mai pervenuti reclami o segnalazioni.

Per quanto riguarda le rimesse di seguito si riporta una matrice di valutazione qualitativa del rumore a conferma della conformità del rispetto dei requisiti applicabili e più in generale alla significatività ambientale:

| Luogo | Anno costr./ autorizz. | Posti | Tipologia | Zona industriale/ artigianale - Mista | Presenza ricettori sensibili (entro 20 mt) | Orario | Segnalazioni (1 anno) | Esito: Significatività Ambientale | Misure Organizzative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARDI | 1986 | 8 | Capannone | NO | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| BEDONIA | 1988 | 16 | Capannone e area esterna | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| BERCETO | 2012 | 6 | Garage | NO | SI | 6-20 | NO | MEDIA | Ordine Servizio – spegnimento motori |
| BORE | 1990 | 4 | Garage | NO | SI | 6-20 | NO | MEDIA | Ordine Servizio – spegnimento motori |
| BOSCO DI CORNIGLIO | 1986 | 2 | Capannone | NO | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| BUSSETO | 1993 | 6 | Capannone | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| CALESTANO | 2000 | 6 | Capannone | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| CASTELNOVO SOTTO | 1980 | 4 | Capannone | NO | SI | 6-20 | NO | MEDIA | Ordine Servizio – spegnimento motori |
| FELINO | 1950 | 4 | Capannone | NO | NO | 6-20 | NO | MEDIA | Ordine Servizio – spegnimento motori |
| FORNOVO | 1968 | 6 | Capannone | NO | NO | 6-20 | NO | MEDIA | Ordine Servizio – spegnimento motori |
| LANGHIRANO | 2006 | 12 | Piazzale | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| MEDESANO | 1982 | 4 | Capannone | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| MEZZANO INF. | 2019 | 6 | Piazzale | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| ROCCABIANCA | 1979 | 6 | Capannone | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| SALSOMAGGIORE | 2006 | 10 | Piazzale | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| SAN SECONDO PARMENSE | Ante 1990 | 8 | Capannone | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| SCURANO | Ante 1990 | 2 | Garage | NO | SI | 6-20 | NO | MEDIA | Ordine Servizio – spegnimento motori |
| TRAVERSETOLO | 1992 | 6 | Capannone | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |
| VARANO MARCHESI | Ante 1990 | 1 | Garage | SI | NO | 6-20 | NO | BASSA |  |

## Emissioni elettromagnetiche

Nei siti non sono presenti apparecchiature di trasmissione con potenze significative, né elettrodotti.

L’alimentazione della linea aerea è ottenuta con la trasformazione, a 650 V cc di corrente elettrica alternata a 15 kV. Le emissioni delle sottostazioni rientrano nei limiti previsti dalle norme di sicurezza per i lavoratori, secondo quanto indicato sul DVR.

Presso il Deposito “I° Maggio” è presente un ponte radio su canale vocale, utilizzati per le comunicazioni vocali e per l’AVM, che rispondono alle normative sui radiodisturbi e non utilizzano potenze elevate.

## Sostanze pericolose

### Schede di sicurezza dei prodotti

Le schede di sicurezza dei prodotti sono gestite secondo quanto previsto dal DVR.

### Amianto e PCB/PCT

Nelle aree utilizzate da Tep a Parma non è presente amianto.

Alcuni depositi foranei (Traversetolo e Medesano) presentano coperture che sono tenute sotto controllo da parte di SMTP, quale proprietaria degli edifici, attraverso verifiche periodiche. Recentemente è stato effettuato un intervento di bonifica sulla copertura di Medesano. Presente inoltre amianto in copertura nel deposito foraneo di San Secondo sotto la responsabilità di proprietario privato. TEP ha comunque provveduto ad una verifica dello stato di integrità in data 08/03/2021 con esito sufficiente.

Rimessa di Medesano: L’ultima valutazione dello stato di conservazione risale a maggio 2019 che ha evidenziato la necessità di mantenere attivi controlli periodici (stato discreto). Il prossimo controllo è previsto per il 2022.

Rimessa di Traversetolo - L’ultima valutazione dello stato di conservazione risale a aprile 2020 ed ha evidenziato la necessità di mantenere attivi controlli periodici (stato Scadente). Il prossimo controllo è previsto per il 2023.

Nella rimessa di San Secondo, di recente acquisizione (locazione da privato), è presente nella copertura amianto. Analizzato nel corso dell’anno ha dato esito sufficientemente positivo, ma in accordo con la proprietà si sta procedendo alla sua alienazione.

Non è presente PCB/PCT nelle sottostazioni (eliminato in passato).

### Gas a rischio ozono ed effetto serra

Gli impianti di condizionamento (freddo) delle palazzine uffici sono soggetti a regolare manutenzione e verifica delle perdite di gas F-Gas e di gas ODS.

La gestione delle manutenzioni è affidata a ditta e a personale qualificato, valutato nell’ambito nella gara di affidamento incarico, che mantiene aggiornati libretti e registrazioni.

UTA e Refrigerazione - Consistenza degli impianti contenenti FGAS e gas ODS

| N° | FRUITORI | REFRIGERATORI ARIA/ACQUA MONOBLOCCO |
| --- | --- | --- |
|  |  | MARCA | UNITA' ESTERNA MONOBLOCCO | GAS REFRIGERANTE |
|  |  |  | FUNZ. | MODELLO | MATRICOLA | POTENZA FRIG. W | TIPO | Q.TA' KG. | GWP | TON-CO2 EQUIV. | N° CONTROLLI F-GAS |
| 1 | SALA RIGHI | DAIKIN | S/F | EWAQ150DAYNN - 2 CIRCUITI | 4306717 | 152,00 | R410A | 46,00 | 2088 | 96 | 1 |
| 2 | UFF. NUOVO MOVIMENTO | AERMEC | S/F | AN101-7A - 1 CIRCUITO | 0710005248930003 | 27,40 | R407C | 8,70 | 1774 | 15,43 | 1 |
| 1 | VRF N. 1 - N. 2 UNITA' ESTERNE TWIN 1+1 | IMPIANTO CLIMA MITSUBISHI | P/C | PUHY-P350YKBA1/052 | 69P01467 69P01481 |  | R410A | 51 | 2088 | 106,40 | 2 |
| 2 | VRF N. 2 - N. 2 UNITA' ESTERNE TWIN 1+1 | IMPIANTO CLIMA MITSUBISHI | P/C | PUHY-P250YKBA1/052 | 69P02815 65P01471 |  | R410A | 48,5 | 2088 | 106,20 | 2 |

Climatizzatori  - Consistenza degli impianti contenenti FGAS e gas ODS

| N° | FRUITORI | DESCRIZIONE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARCA | N° U.I. | UNITA' ESTERNA | GAS REFRIGERANTE | POTENZA FRIG. in kW |
|  |  |  |  | FUNZ. | MODELLO | MATRICOLA | TIPO | GWP | Q.TA' KG. | TON-CO2 EQUIV. | CONTROLLI F-GAS |  |
| 1 | CED PIANO INTERRATO | DAIKIN | 1 | S/F | RZQG71L8Y1B + FAQ71CVEB + BRC1E52A | 2301299+E007105/2013 | R410A | 2088 | 2,90 | 6,06 | 1 | 6,80 |
| 2 | SALA MACCHINE CED PIANO RIALZATO | DAIKIN | 1 | S/F | RZQG71L7Y1B | 1200201/2012 | R410A | 2088 | 2,90 | 6,06 | 1 | 6,80 |
| 3 | UFFICI REPARTO LINEA AEREA | DAIKIN | 2 | P/C | 4MXS68BVMB9 U.E. + FLXS35BVMB U.I.PAR/SOFF. + FLXS35BVMB U.I. PAR/SOFF. | 3001029+3902921+NR/2003 | R410A | 2088 | 2,60 | 5,43 | 1 |  |
| 1 | DISTRIBUTORE METANO | MTN-ICE 090 LN 400/3/50 | 1 | S/F | MTN-ICE 090 LN 400/3/50 | 2974780001 | R407C | 1774 | 19,00 | 33,71 | 1 |  |
| 2 | DISTRIBUTORE METANO | MTN-ICE 090 LN 400/3/50 | 1 | S/F | MTN-ICE 090 LN 400/3/50 | 2974780002 | R407C | 1774 | 19,00 | 33,71 | 1 |  |

La Tabella fornisce un quadro dei consumi degli ultimi anni (da libretti e dichiarazioni F-gas)-

Tabella 3 – Consumi di gas refrigeranti e ton CO2eq emesse

A bordo degli autobus e dei filobus è presente gas R134a utilizzato per il funzionamento degli impianti di condizionamento.  La Tabella  fornisce un quadro dei consumi degli ultimi anni.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kg tot | 1268 | 1164 | 1000 | 800 |
| GAS | R134a | R134a | R134a | R134a |
| GWP | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | 1648400 | 1513200 | 1300000 | 1040000 |
| Ton CO2 equiv. | 1648 | 15132 | 1300 | 1040 |

Tabella 4 – Consumi di gas refrigeranti bordo mezzi

## Antincendio e sicurezza

Tutte le sedi, laddove applicabile, sono in possesso di CPI (o SCIA secondo procedure).

La gestione degli estintori dei siti e degli autobus e dell’impianto antincendio del sito è affidata a ditta esterna che opera le verifiche semestrali e le revisioni periodiche e provvede all’aggiornamento dei registri antincendi.

Nelle sedi foranee non sono presenti impianti antincendio automatici né rilevatori di fumo.

Esistono i piani antincendio (procedura e squadre) per tutte le attività a rischio rivisti annualmente.

# FOrniture

## Aspetti contrattuali

Si ricorda che esistono limiti contrattuali definiti dai procedimenti di gara per i quali valgono le normative nazionali in materia di affidamento di incarico/appalto per Enti pubblici.

## Influenzabilità dei fornitori

La capacità d’influenza di fornitori e appaltatori, oltre ad essere esercitata nei limiti delle responsabilità proprie, è esercitata soprattutto nell’ambito di gare di appalto specificando requisiti ambientali pertinenti l’oggetto di gara, inseriti nei capitolati tecnici, e in ogni caso inserendo criteri di qualifica che tengano conto di impegni e capacità gestionali degli aspetti ambientali (certificazione).

Diverso è invece per quanto riguarda TEP Services, società operante nel sito che esegue le manutenzioni, verso la quale sono eseguiti periodici audit di gestione ambientale.

# QUADRO VALUTAZIONE INCIDENTI, SITUAZIONI ANOMALE OCCORSE

Nel recente passato non si sono verificati incidenti ambientali significativi.

# Sanzioni e/o reclami E/O danni ambientali

Non si sono mai verificati danni ambientali rilevanti né sono pervenute sanzioni dagli Enti di controllo.

# ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

## Criteri di valutazione

Nel corso del 2017 è stata rivista la modalità di valutazione degli aspetti ambientali per poter al meglio integrare gli elementi di rischio e di opportunità offerte dal Contesto organizzativo sotto il profilo ambientale.

Sono stati pertanto rivisti i criteri di valutazione degli aspetti ambientali secondo lo schema seguente:

|  |  | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rilevanza (Contesto Ambientale) | R | L’aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sul sito, a motivo delle quantità in gioco e/o della vulnerabilità specifica del sito. Sono presenti effetti ambientali simili concomitanti con altre attività simili svolte al'interno e/o limitrofe allo stabilimento. L'aspetto produce emissioni significative e/o impatti significativi a livello globale (effetto serra, eutrofizzazione, ozono, materie prime non rinnovabili) e generalmente di tipo pericolose. L'effetto ambientale può provocare ricadute effetti molto gravi sull'uomo e/o sull'ambiente, anche di carattere irreversibile. Accertata è la pericolosità delle sostanze emesse (teratogene, cancerogene, mutagene) | L’aspetto in esame produce effetti sul sito che risultano compatibili con le caratteristiche ambientali del sito sia in termini di quantità che in termini di estensione (impatto locale). In caso di concomitanza con altri impatti simili il contributo è ritenuto poco significativo. L'effetto ambientale può provocare ricadute sull'uomo e/o sull'ambiente giudicate reversibili. | L’aspetto in esame non produce effetti rintracciabili o esattamente individuabili sul sito, a motivo delle quantità in gioco e della sostanziale insensibilità del sito a tali effetti. Non esistono effetti sinergici con altri impatti simili. L'impatto è da ritenersi ragionevolmente trascurabile |
| Sensibilità territoriale (Contesto Territoriale) | S | Il territorio/ricettore ambientale è da considerarsi particolarmente vulnerabile (vicinanza aree protette o zone particolarmente delicate) Aspetto particolarmente coinvolgente risorse significative per l'ambiente circostante, e i corpi ricettori interessati (corsi d'acqua, corpi idrici, falde, suolo, sottosuolo, risorse naturali, atmosfera) Sono presenti corpi ricettori protetti, sotto tutela, o vincolati in area prossima (500 mt) | Il territorio /ricettore ambientale è da considerarsi poco sensibile in relazione alle sue caratteristiche intrinseche. Non sono presenti in area prossima corpi ricettori protetti, sotto tutela, o vincolati o per i quali sono stabilite condizioni di tutela particolari. | Territorio / ricettore ambientale risulta insensibile o adeguato ad accogliere l’impatto. Corpi ricettori sensibili sono in area vasta oltre i 3 km. |
| Adeguatezza gestionale, tecnico economica (Contesto organizzativo tecnico) | G | L’aspetto in esame risulta in modo inaccettabile al di sotto dei livelli standard del settore ed è migliorabile in modo determinante e ben individuato. Le attuali modalità di controllo sono ritenute insufficienti Le modalità di conduzione delle attività di sorveglianza e monitoraggio sono ritenute insufficienti | L’aspetto in esame risulta migliorabile in modo chiaramente individuato con interventi (tecnici o organizzativi) economicamente praticabili e rispondenti ai livelli standard del settore Le modalità di controllo operativo e di sorveglianza ambientale sono considerati sufficienti sebbene è possibile individuare puntuali margini di miglioramento Possibilità di cambiamenti tecnologici e gestionali per attenuare l'impatto ritenuti economicamente praticabili | L’aspetto in esame non risulta significativamente migliorabile, anche alla luce dei livelli standard del settore, mediante interventi economicamente praticabili. L’aspetto risulta sotto controllo per mezzo degli interventi tecnici e/o organizzativi applicati (es. manutenzione, controlli ispettivi, ecc..). Le attività di sorveglianza sono implementate regolarmente ed efficacemente. Il controllo operativo e il sistema di sorveglianza e monitoraggio sono ritenuti adeguati ed efficaci. |
| Coinvolgimento parti interessate | C | L’aspetto in esame è oggetto di lamentele o contestazioni/contenziosi da parte di soggetti interni o esterni all’impresa Vi sono state verbali e/o sanzioni da parte degli Enti | L’aspetto in esame è stato oggetto di interessamento da parte di soggetti esterni o interni all’impresa, ma non di lamentele esplicite Attenzione particolare da parte di Enti competenti e/o di Enti di controllo, senza però mai rilevare sanzioni e/o inadempienze | Nessun interessamento e lamentele circa l'aspetto in questione Nessun interessamento da parte degli Enti competenti e/o di controllo. Nessuna sanzione e/o verbale. |

| SIGNIFICATIVITA' IMPATTI DIRETTI/INDIRETTI |
| --- |
| RxSxGxC | > | 9 | Significativo |

Agli aspetti Ambientali, significativi sono associati fattori di rischio e di opportunità secondo lo schema seguente:

| FATTORI DI RISCHIO E OPPORTUNITA’ |  | Ambientali prestazionali (compreso Compliance) | Costi | Reputazionali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCHIO e OPPORTUNITA’ |  | A | C | R |

| RISCHIO | B | BASSA - le minacce determinate dal fattore di rischio sono trascurabili |
| --- | --- | --- |
|  | M | MEDIA - le minacce determinate dal fattore di rischio sono accettabili e comunque non pregiudicano Politica e raggiungimento degli obiettivi ambientali |
|  | A | ALTA - le minacce determinate dal fattore di rischio sono inaccettabili; pregiudicano aspetti di Politica Ambientale |

| OPPORTUNITA’ | B | BASSA - opportunità che non comportano miglioramenti ambientali significativi e/o economicamente non sostenibili |
| --- | --- | --- |
|  | M | MEDIA - opportunità che facilitano il raggiungimento degli obiettivi ambientali |
|  | A | ALTA - opportunità che possono aumentare significativamente il valore "ambientale" dell’impresa |

Sulla base della significatività, dei rischi e delle opportunità sono identificate le misure di gestione e/o gli obiettivi di miglioramento aziendale.

Lo sviluppo della matrice di valutazione aspetti ambientali, rischi e opportunità e delle misure collegate è parte del sistema di gestione ambientale e disponibile presso il Servizio Ambientale di TEP.

# Footnotes

Volturata da SMTP e Rinnovata in data 17/12/2015 con prat. num. 13993